Акционерное общество

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное бюро технической инвентаризации»

## АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

## средне-волжский филиал

## САмарское областное отделение

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения»

в границах сельских поселений Утевка и Кулешовка

муниципального района Нефтегорский  Самарской области

3919П - ППТ

Основная часть

Главный инженер ПИР                                                                                         И.А.Ковшова

Начальник отдела кадастровых работ                                                            Ю.В.Пирожков

Самара 2016г.

Справка руководителя проекта, ГИПа

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Главный инженер проекта                                                                                      И.А.Ковшова

Начальник отдела кадастровых работ                                                               Ю.В.Пирожков

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки и материалы обоснования

| № п./п. | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Положение о размещении линейных объектов | 5 |
| 2. | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 3. | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 6 |
| 4. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 10 |
| 5.. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий | 10 |
| 6. | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территорий | 13 |
|  | Графическая часть |  |
| 1. | Чертеж планировки территории М 1:2000 | 15 |
| 2. | План красных линий | 16 |
|  | Приложение |  |
| - | Техническое задание |  |
| - | Постановление администрации муниципального района Нефтегорский « О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор нефти и газа со скважины №529, 530 Ветлянского месторождения» от «06» апреля 2017г. № 523 |  |
| - | Публикация в газете «ЛУЧ» №25(9839) от «12» апреля 2017г. |  |
| - | Постановление администрации сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважины №529, 530 Ветлянского месторождения» на территории сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области» от «11» апреля 2017г. № 66 |  |
| - | Публикация в газете «Утевочка» №04 (специальный выпуск-1) от «11» апреля 2017г. |  |
| - | Постановление администрации сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважины №529, 530 Ветлянского месторождения» на территории сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области» от «11» апреля 2017г. № 36 |  |
| - | Публикация в газете «Кулешовский весник» №12 (142) от «12» апреля 2017г. |  |
| - | Протокол мероприятий по информированию от «24» апреля 2017г. |  |
| - | Протокол мероприятий по информированию от «17» апреля 2017г. |  |
| - | Протокол публичных слушаний от «12» мая 2017г. |  |
| - | Протокол публичных слушаний от «10» мая 2017г. |  |
| - | Заключение о проведении публичных слушаний от «12» мая 2017г. |  |
| - | Заключение о проведении публичных слушаний от «10» мая 2017г. |  |
| - | Публикация в газете «Утевочка» №05 (специальный выпуск – 1) от «15» мая 2017г. |  |
| - | Публикация в газете «Кулешовский весник» №15 (145) от «12» мая 2017г. |  |
| - | Постановление « Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважин №529, 530 Ветлянского месторождения» на территории сельских поселений Утевка и Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области» от «23» мая 2017г. № 725 |  |
| - | Публикация в газете «Утевочка» №___ от «__» _____________ 2017г. |  |
| - | Публикация в газете «Кулешовский весник» №___ от «__» _________ 2017г. |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

- Положения о размещении линейных объектов

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения».

Проект планировки линейного объекта – документация по планировке территории,  подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от  06.04.2017 года №523 «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта АО «Самаранефтегаз» 3919П «Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Генеральные планы сельских поселений Утевка и Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

2. Исходно – разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения» использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.09.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 – 1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459 – 74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН №14278тм-т1 2Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995г.;

- ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986г.;

- ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983г.;

- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990г.;

- СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть».

3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважин № 529, 530 Ветлянского месторождения»  на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, в границах сельских поселений Утевка и Кулешовка планируется размещение следующих сооружений:

Выкидные трубопроводы

Площадка скважин №№ 529, 530 и узлов запуска СОД

Узлы пуска и приема ОУ

Дренажные емкости

Объекты электроснабжения

В административном отношении территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Нефтегорском  районе Самарской области.

Площадка скважин №№ 529, 530 и узлов запуска СОД расположена на пахотных землях. Ближайший населенный пункт - п. Каменный Дол. С восточной стороны площадки расположена скважина № 500. Рельеф на данном участке равнинный с уклоном к западу.

Проектной документацией предусматривается обустройство устьев скважин №№ 529, 530 Ветлянского месторождения.

На территории устьев скважин предусматриваются:

приустьевая площадка;

площадка под ремонтный агрегат;

канализационная емкость.

Площадки под инвентарные приемные мостки не предусматриваются проектом, т.к. бригады, выполняющие капитальный и текущий ремонт скважин укомплектованы инвентарными плитами для размещения передвижных мостков, не требующими специальной площадки.

Существующая АГЗУ и площадка узлов приема СОД расположены на пахотных землях. Ближайший населенный пункт - п. Каменный Дол. С западной стороны на площадку заходят выкидные трубопроводы, запроектированные по объекту 3486П. Рельеф на данном участке равнинный с уклоном к северо-востоку.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 529, протяженностью 1623 м, следует до существующей АГЗУ в общем юго-западном направлении по пахотным, пастбищным землям и землям, покрытым древесной растительностью. По трассе имеются пересечения с подземными и воздушными инженерными коммуникациями. Перепад высот от 95 до 120,3 м.

Трасса выкидного трубопровода проходит через водный объект ручей, на данном участке при прокладке трубопровода применяется метод ГНБ.

Прокладка методом  горизонтально направленного бурения обусловлена низкой себестоимостью работ, так как  основная часть расходов в структуре себестоимости работ по открытой прокладке сетей приходится на земляные работы и транспортные перевозки, которые в основном связаны с необходимостью перемещения грунта. Земляные работы при использовании технологий ГНБ практически исключены.

Метод горизонтально направленного бурения позволяет избежать возможных проблем с экологической безопасностью: окружающая среда не подвергается техногенному воздействию, связанному с уничтожением зеленых насаждений и травяного покрова неизбежного в случае применения открытого способа.

Кроме того, согласно Водного кодекса РФ образование земельных участков на землях покрытых поверхностными водами недопустимо

Для очистки проектируемых выкидных трубопроводов от скважин №№ 529, 530 от грязепарафиноотложений предусматривается установка:

узла пуска ОУ марки УПП-1-80 в районе устья скважины № 529;

узла приема ОУ марки УПП-2-80 в районе ИУ, предусмотренной объектом 2728П;

узла пуска ОУ марки УПП-1-80 в районе устья скважины № 530;

узла приема ОУ марки УПП-2-80 в районе ИУ, предусмотренной объектом 2728П.

Узлы пуска / приема состоят из камер пуска / приема очистных устройств в комплекте с трубной обвязкой и запорной арматурой. Номинальный диаметр камер DN 80, расчетное давление 4,0 МПа, исполнение камер по расположению патрубков подвода / отвода рабочей среды относительно направления движения средств очистки – левое, тип быстроразъемного концевого затвора камер – резьбовой, климатическое исполнение узлов пуска и приема ОУ – У1 по ГОСТ 15150-69.

Для дренажа узлов пуска предусматриваются емкости подземные дренажные ДЕ-1, ДЕ-2.

Емкости дренажные ДЕ-1, ДЕ-2  представляют собой горизонтальные цилиндрические аппараты объемом 1,5 м3 каждый, работающие под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр емкостей дренажных 1200 мм, вылет горловины 1500 мм. Климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69.

Дренажные емкости ДЕ-1, ДЕ-2 оборудуются воздушниками с огнепреградителями DN 80. Откачка из емкостей производится передвижной спецтехникой. На трубопроводах откачки жидкости предусматривается установка запорной арматуры из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 530, протяженностью 1464 м, следует до существующей АГЗУ в общем юго-западном направлении по пахотным, пастбищным землям и землям, покрытым древесной растительностью. По трассе имеются пересечения с подземными и воздушными инженерными коммуникациями. Перепад высот от 95,6 до 119 м.

Выкидные трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы.

Расчетное давление выкидных трубопроводов принято равным 4,0 МПа.

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» для электроснабжения скважин №№ 529, 530 Ветлянского месторождения.

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемых комплектных трансформаторных подстанций КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушными высоковольтными вводами и кабельными низковольтными выводами (ВК).

Подъезд к площадке скважин №№529,530, к емкости для аварийного слива масла ПС 35/6 кВ «Ветлянская», предусматриваются с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной –  6,50 м., толщиной – 0,25 м. Подъезд предусматривается от существующей грунтовой полевой дороги проходимой в период весенне-осенней распутицы. Длина подъезда к скважине № 529

от существующей грунтовой полевой дороги до первого съезда скважины 58,25  м.

от существующей грунтовой полевой дороги до второго съезда скважины 105,75  м.

Подъезд к скважине № 530 осуществляется через съезды обвалования и подъезда к скважине №529.

Длина подъезда к емкости для аварийного слива масла (ПС 35/6 кВ «Ветлянская») – 17,75 м.

Подъезд к площадке узла приема ОУ от скважин №№ 529,530  предусматривается от ранее запроектированного подъезда по заказу 2728П (положительное заключение Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» №107-16/СГЭ-4679/02 от 22.03.2016.) с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной –  6,50 м., толщиной – 0,25 м проходимым в период весенне-осенней распутицы.

На существующей площадке подстанции ПС 35/6 кВ «Ветлянская» предусматривается отвод масла в случае аварии трансформатора.  Объем существующей емкости (V=8,00 м3) не позволяет принять помимо объема масла расход воды от средств пожаротушения (требование п.4.2.69 ПУЭ). Поэтому емкость  V=8,00 м3 заменяется на емкость V=25,00 м3.

4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях:

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона трассы ВЛ-6 кВ составляет 21,0м;

- охранная зона выкидного трубопровода составляет 24,0м.

- Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

Красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты:

- Трасса трубопровода выкидного.

Каталог координат поворотных точек

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 5840876.64 | 226723.84 |
| 2 | 5840868.22 | 226657.35 |
| 3 | 5840870.06 | 226635.89 |
| 4 | 5840870.65 | 226629.00 |
| 5 | 5840870.93 | 226622.89 |
| 6 | 5840871.48 | 226610.64 |
| 7 | 5840872.95 | 226589.24 |
| 8 | 5840873.28 | 226584.48 |
| 9 | 5840875.27 | 226584.55 |
| 10 | 5840877.46 | 226556.55 |
| 11 | 5840878.72 | 226540.49 |
| 12 | 5840876.71 | 226540.04 |
| 13 | 5840877.96 | 226523.61 |
| 14 | 5840872.59 | 226513.50 |
| 15 | 5840845.61 | 226474.38 |
| 16 | 5840841.33 | 226465.69 |
| 17 | 5840841.10 | 226449.16 |
| 18 | 5840850.29 | 226233.25 |
| 19 | 5840853.03 | 226221.57 |
| 20 | 5840875.11 | 226222.48 |
| 21 | 5840994.06 | 226227.36 |
| 22 | 5840996.13 | 226178.86 |
| 23 | 5841026.64 | 226180.13 |
| 24 | 5841035.09 | 226180.49 |
| 25 | 5841035.58 | 226168.83 |
| 26 | 5841040.90 | 226169.09 |
| 27 | 5841039.25 | 226205.90 |
| 28 | 5841039.06 | 226210.17 |
| 29 | 5841037.77 | 226241.81 |
| 30 | 5841037.10 | 226258.20 |
| 31 | 5840992.33 | 226256.29 |
| 32 | 5840932.33 | 226253.74 |
| 33 | 5840878.53 | 226251.45 |
| 34 | 5840870.17 | 226448.04 |
| 35 | 5840870.20 | 226459.11 |
| 36 | 5840897.90 | 226499.14 |
| 37 | 5840906.25 | 226513.11 |
| 38 | 5840907.08 | 226523.34 |
| 39 | 5840905.37 | 226545.47 |
| 40 | 5840903.35 | 226545.34 |
| 41 | 5840902.25 | 226559.75 |
| 42 | 5840901.98 | 226563.33 |
| 43 | 5840900.25 | 226586.03 |
| 44 | 5840902.20 | 226586.20 |
| 45 | 5840901.73 | 226592.28 |
| 46 | 5840901.68 | 226593.03 |
| 47 | 5840901.47 | 226595.65 |
| 48 | 5840899.74 | 226618.24 |
| 49 | 5840899.73 | 226618.35 |
| 50 | 5840899.26 | 226624.50 |
| 51 | 5840896.95 | 226654.60 |
| 52 | 5840905.45 | 226721.13 |
| 53 | 5841109.65 | 227453.80 |
| 54 | 5841110.70 | 227449.07 |
| 55 | 5841112.03 | 227443.03 |
| 56 | 5841117.11 | 227420.08 |
| 57 | 5841119.40 | 227409.72 |
| 58 | 5841128.60 | 227368.14 |
| 59 | 5841105.14 | 227366.82 |
| 60 | 5841102.02 | 227366.64 |
| 61 | 5841092.01 | 227366.08 |
| 62 | 5841052.95 | 227363.29 |
| 63 | 5841048.66 | 227362.96 |
| 64 | 5841046.68 | 227362.80 |
| 65 | 5840957.70 | 227355.88 |
| 66 | 5840946.11 | 227352.76 |
| 67 | 5840948.93 | 227313.31 |
| 68 | 5840853.50 | 227305.91 |
| 69 | 5840841.93 | 227302.75 |
| 70 | 5840845.64 | 227254.04 |
| 71 | 5840854.32 | 227140.76 |
| 72 | 5840887.28 | 226807.89 |
| 73 | 5840884.03 | 226782.18 |
| 74 | 5840883.21 | 226775.69 |
| 75 | 5840880.81 | 226756.79 |
| 76 | 5840879.76 | 226748.47 |
| 77 | 5841117.46 | 227455.53 |
| 78 | 5841118.02 | 227452.97 |
| 79 | 5841118.75 | 227449.68 |
| 80 | 5841123.32 | 227450.68 |
| 81 | 5841123.65 | 227449.18 |
| 82 | 5841126.03 | 227438.33 |
| 83 | 5841121.48 | 227437.32 |
| 84 | 5841124.54 | 227423.53 |
| 85 | 5841129.20 | 227424.53 |
| 86 | 5841129.98 | 227420.82 |
| 87 | 5841131.81 | 227412.15 |
| 88 | 5841127.26 | 227411.19 |
| 89 | 5841129.05 | 227403.06 |
| 90 | 5841133.56 | 227404.06 |
| 91 | 5841168.66 | 227410.88 |
| 92 | 5841169.86 | 227401.74 |
| 93 | 5841182.69 | 227304.58 |
| 94 | 5841186.69 | 227278.33 |
| 95 | 5841149.13 | 227276.73 |
| 96 | 5841150.13 | 227252.80 |
| 97 | 5841099.35 | 227250.22 |
| 98 | 5840973.83 | 227243.84 |
| 99 | 5840973.23 | 227251.86 |
| 100 | 5840970.69 | 227285.91 |
| 101 | 5840872.67 | 227278.31 |
| 102 | 5840874.59 | 227253.54 |
| 103 | 5840883.20 | 227143.25 |
| 104 | 5840916.42 | 226806.67 |
| 105 | 5840914.61 | 226792.59 |
| 106 | 5840913.78 | 226786.04 |
| 107 | 5840913.54 | 226784.17 |
| 108 | 5840911.99 | 226772.11 |
| 109 | 5840908.29 | 226743.25 |
| 110 | 5838987.74 | 232718.21 |
| 111 | 5838985.74 | 232719.03 |
| 112 | 5838980.46 | 232721.52 |
| 113 | 5838970.27 | 232726.33 |
| 114 | 5838986.14 | 232761.31 |
| 115 | 5839014.88 | 232747.50 |
| 116 | 5839002.11 | 232720.94 |
| 117 | 5838998.74 | 232713.95 |

- Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечивается следующими мероприятиями:

● размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности устанавливается:

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода составляет 24,0 м.

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3919П «Сбор нефти и газа со скважин №529, 530 Ветлянского месторождения»