УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей

сельского поселения Утевка

от «13» февраля 2017 № 68

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

на территории с.п. Утевка м.р. Нефтегорский Самарской области

на 2017 год и на период до 2033 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт Программы | 7 |
| 2 | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры с.п. Утевка | 9 |
| 2.1 | Положение с.п. Утевка в структуре пространственной организации Самарской области | 13 |
| 2.2 | Социально-экономическая характеристика с.п. Утевка | 17 |
| 2.3 | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры в с.п. Утевка | 19 |
| 2.4 | Характеристика сети дорог с.п. Утевка | 24 |
| 2.5 | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в с.п. Утевка | 25 |
| 2.6 | Характеристика работы транспортных средств общего пользования | 26 |
| 2.7 | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 26 |
| 2.8 | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств | 26 |
| 2.9 | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 27 |
| 2.10 | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду | 29 |
| 2.11 | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры в с.п. Утевка | 31 |
| 2.12 | Оценка нормативно-правовой базы транспортной инфраструктуры с.п. Утевка | 32 |
| 2.13 | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры с.п. Утевка | 34 |
| 3 | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории с.п. Утевка | 36 |
| 3.1 | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Утевка | 36 |
| 3.2 | Прогноз транспортного спроса с.п. Утевка | 40 |
| 3.3 | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 41 |
| 3.4 | Прогноз развития дорожной сети с.п. Утевка | 42 |
| 3.5 | Прогноз уровня автомобилизации с.п. Утевка | 43 |
| 3.6 | Прогноз показателей безопасности дорожного движения с.п. Утевка | 43 |

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения с.п. Утевка | 44 |
| 4 | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры с.п. Утевка | 45 |
| 5 | Мероприятия Программы | 46 |
| 6 | График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог | 53 |
| 7 | Финансовые потребности и источники финансирования мероприятий Программы | 54 |
| 8 | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 56 |
| 9 | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории с.п. Утевка | 59 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение № 1 - Целевые показатели Программы | 60 |
|  | Приложение № 2 - Мероприятия Программы | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области (далее с.п. Утевка) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития с.п. Утевка  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Комплексная программа транспортного  развития с.п. Утевка на 2016 год и на период до 2033 года  (далее - Программа)  описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни и безопасности населения.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров транспортного развития  с.п. Утевка, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры с.п. Утевка, развитие современной транспортной инфраструктуры,   обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса для населения поселения,, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни.

Основными целями программы являются:

 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

 обеспечение условий для управления транспортным спросом;

 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

 создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета сельского поселения Утевка, то в пределах срока действия Программы этапы реализации мероприятий Программы,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016 год и на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Генеральный план с.п. Утевка; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 446604, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Торговая, д. 22 |
| Разработчик Программы: | Администрация сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 446604, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Торговая, д. 22 |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Утевка, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы: | Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; |
|  | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории с.п. Утевка; |
|  | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения с.п. Утевка; |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями населения в передвижении (транспортный спрос); |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
|  | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; |
|  | Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели Программы* | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Протяженность пешеходных дорожек; Протяженность велосипедных дорожек; Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; Обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Мероприятия Программы | Приложение 2 к Программе |
| Срок и этапы реализации Программы: | Программа реализуется в период с 2017 по 2033 годы. 1 этап: 2017 год – 2022 год 2 этап: 2023 год – 2033 год |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | Бюджетные средства всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие сельского поселения Утевка; Своевременная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Утевка |

* Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

** Объемы средств областного бюджета и бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и  с решением Собрания представителей сельского поселения Утевка о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Положение с.п. Утевка в структуре пространственной организации Самарской области

Муниципальный район Нефтегорский располагается в юго-восточной части Самарской области. Район граничит на востоке с Богатовским, на севере с Кинельским, на северо-западе с Волжским, и юге с Алексеевским, на юго-западе с Большеглушицким районами.

Сельское поселение Утевка расположено в северной части муниципального  района Нефтегорский.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 г. № 54-ГД установлены границы поселения.

Сельское поселение Утевка граничит:

- с сельским поселением Утевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением Максимовка муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением Малая Малышевка муниципального района Кинельский.

На рисунке 1 представлено административно-территориальное деление муниципального района Нефтегорский Самарской области. Нефтегорский район расположен на границе второго и третьего агроклиматических районов Самарской области и характеризуется пониженным увлажнением.

Рисунок 1 - административно-территориальное деление муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Всего площадь территории сельского поселения Утевка составляет – 5932 га. Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения - 5501,1 га: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Сельское поселение Утевка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Зима длится в среднем 5 месяцев. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха  -13°С - 14°С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -30°С.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, западные  и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами, имеет 1% уклон в северном направлении. Абсолютные отметки колеблются от 40.0 до 50.0 м. Рельеф представлен широкоувалистой равниной, изрезанной реками, оврагами и суходолами.

Муниципальный район Нефтегорский располагается в юго-восточной части Самарской области. Район граничит на востоке с Богатовским, на севере с Кинельским, на северо-западе с Волжским, и юге с Алексеевским, на юго-западе с Большеглушицким районами.

Сельское поселение Утевка граничит:

- с сельским поселением  Утёвка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Богдановка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Зуевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Кулешовка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Покровка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Максимовка муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением  Домашка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением  Красносамарское муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением  Малая Малышевка муниципального района Кинельский.

В  состав сельского поселения входят четыре населённых пункта:

- село Утевка административный центр;

- село Трофимовка относится к средним сельским населенным пунктам;

- поселок Каменный Дол относится к малым сельским населенным пунктам;

- поселок Песчаный Дол относится к малым сельским населенным пунктам;

Площадь земель в границах сельского поселения Утёвка получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 37667га.

Село Утевка - административный центр; относится к крупным сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 5000 человек (фактическая численность 6559 человека) расположено в северной части территории поселения.

Архитектурно-планировочная структура села решена регулярной системой улиц с квартальной застройкой. Организация территории села Утевка достигнуты четким делением застройки на жилые кварталы, общественный центр и зону отдыха. Общественный центр сформирован в селе Утёвка по улице Торговой и улице Первомайской.

Село Трофимовка относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 282 человека), расположено в западной части территории поселения.

Архитектурно-планировочная структура села  имеет компактную систему застройки. Лесной массив в центральной части села создает комфорт и уют жителям населенного пункта. Общественный центр сформирован в селе Трофимовка по улице Центральной.

Поселок Каменный Дол относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей  до 50 человек (фактическая численность 34 человека).

Поселок расположен в центральной части сельского поселения, вдоль ручья. Главная улица проходит вдоль всего населенного пункта, параллельно ручью. С юга, поселок заканчивается большим прудом – место отдыха сельчан. Общественно-деловая зона в посёлке Каменный Дол  не сформирована.

Поселок Песчаный Дол относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 151 человека).

Поселок сформирован у двух прудов с западной стороны населенного пункта. Планировочная структура сложена компактной системой застройки. Существующая уличная сеть очень живописна. Общественный центр в посёлке Песчаный Дол сформирован по улице Озёрной.

#### 2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Утевка

В сельском поселении Утевка средние уровни рождаемости и смертности с 2003 по 2011 г.г. были ниже средних показателей рождаемости по населению Нефтегорского района.

За период с 2003 по 2011 гг. в сельском поселении Утевка уровень смертности был в два раза ниже средних показателей смертности по сельскому населению Нефтегорского района. Уровень естественной убыли был в 6 раз ниже, чем в сельских поселениях Нефтегорского района, и в среднем составил 1,2 промилле.

Несколько ниже, чем в районе, был в этот период и уровень рождаемости – на 3,8 промилле, но в последние годы наметилась тенденция роста рождаемости. В 2007 году в с.п. Утевка отмечено превышение рождаемости над смертностью.

Ситуация еще более улучшалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль. По данным, предоставленным администрацией с.п. Утевка, в 2005 году наблюдался самый высокий уровень миграционного прироста населения – 31,1 чел./тыс.

Данные Самарастат по численности населения за последние годы в с.п. Утевка представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Утевка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Утевка | 6490 | 6520 | 6617 | 6559 | 6624 |
| п. Каменный Дол | 59 | 53 | 33 | 34 | 35 |
| п. Песчаный Дол | 244 | 235 | 153 | 151 | 190 |
| с. Трофимовка | 450 | 439 | 281 | 282 | 313 |
| с. Утевка | 5737 | 5793 | 6150 | 6092 | 6086 |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Утевка численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 210 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Утевка удалось избежать существенного сокращения численности населения.

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. Утевка, соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Данные о возрастной структуре населения с.п. Утевка приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Утевка

| № | Показатели | Количество, чел. 01.01.2011 | % от общей численности населения | Количество, чел. 01.01.2015 | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| I. | Дети: | 1278 | 19,5 | 1044 | 15,8 |
|  | до 6 лет | 414 | 6,3 | 447 | 6,7 |
|  | от 7 до 15 | 662 | 10,1 | 521 | 7,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 202 | 3,1 | 76 | 1,1 |
| II. | Из общей численности населения: | 6559 | 100,0 | 6624 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1076 | 16,4 | 1010 | 15,2 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 3999 | 61,0 | 4032 | 60,9 |
|  | женщины от 16 до 55 лет | 1638 | 25,0 |  |  |
|  | мужчины от 16 до 60 лет | 2361 | 36,0 |  |  |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1484 | 22,6 | 1582 | 23,8 |
|  | женщины старше 55 лет | 552 | 8,4 | 970 | 14,6 |
|  | мужчины старше 60 лет | 932 | 14,2 | 612 | 9,2 |

Заметна тенденция снижения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет сегодня составляет 15,8% от всего населения, это практически на уровне среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Утевка составляет 23,8%, тогда как в среднем по сельскому населению м.р. Нефтегорский эта доля на 1,4% больше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Утевка составляет 60,9%, что на 1,8% превышает районный показатель.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Утевка складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Нефтегорский.

Численность экономически активного населения в с.п. Утевка составляет 4032 человек (на 01.01.2015 г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет  60,9%. Сведения по занятости населения с.п. Утевка в динамике по годам приведены в таблице 2.2.3. Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Утевка представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.3 – Занятость населения в с.п. Утевка

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 6702 | 6559 | 6654 | 6624 |
| Кол-во работающих всего | 4023 | 3999 | 4002 | 4032 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 60,0 | 61,0 | 60,1 | 60,9 |
| Количество безработных, в т.ч.: | 200 | 235 | 253 | 302 |
| стоящих в службе занятости | 45 | 35 | 26 | 21 |
| Количество дворов | 2082 | 2100 | 2266 | 2300 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 1846 | 1864 | 2030 | 2064 |
| Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Кол-во пенсионеров | 1557 | 1569 | 1570 | 1582 |

Из таблицы 2.2.3  видно, что занято в экономике поселения  лишь  60,9%  численности трудоспособного населения, 4,6% трудоспособного населения официально не работает. Пенсионеры составляют 22,6 % населения, дети 15,7 %. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения.

Таблица 2.2.4 - Структура занятого населения по видам деятельности, %

| Показатели в % | 2015 |
| --- | --- |
| Образование | 7,5 |
| Промышленность | 26,1 |
| Здравоохранение, социальное обеспечение | 3,9 |
| Сельское хозяйство | 32,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3,2 |
| Транспортное обслуживание | 1,6 |
| Культура и искусство | 1,0 |
| Прочие | 24,0 |

Как видно из таблицы 2.2.4, 3,9% трудоспособного населения заняты в сфере  социального обеспечения и здравоохранения, в сфере образования 7,5% трудоспособного населения,  32,7 % человек занято в сельском хозяйстве, порядка 24,0% человек от числа трудоспособного населения трудятся вне территории сельского поселения (выезжают на работу в город, чаще всего — Самару, Нефтегорск).

Динамика среднедушевных доходов населения с.п. Утевка приведена в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Динамика доходов населения с.п. Утевка

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб. | 15 627,59 | 16 450,09 | 18 259,60 |
| Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц | 10 939,31 | 11 844,06 | 13 983,06 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум, % | - | - | - |
| Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб. | 7 482,00 | 7 954,00 | 8 873,00 |
| Покупательная способность | 2,24 | 2,07 | 2,06 |

В последние годы в с.п. Утевка наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. По состоянию на 01.01.2016г. среднедушевой доход составил 13 983,06 руб./мес. Основным видом денежных доходов населения остается заработная  плата, она составляет 73,9% совокупных денежных доходов, пенсии - 25,1%, пособия - 1%. Средняя начисленная заработная плата за 2015 год составила 18 259,60 рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 11%.

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура на территории сельского поселения Утёвка представлена автомобильными дорогами:

- автомобильной дорогой общего пользования федерального значения «Самара – Оренбург», обычного типа, III категории, проходящей по центральной части поселения;

- автомобильными  дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения (в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106):

- «Самара - Оренбург» - Утёвка – Максимовка;

– «Богатое – «Самара - Оренбург»;

- «Самара - Оренбург» - Трофимовка;

- «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол;

- «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол» - Каменный Дол;

автомобильными дорогами местного значения муниципального района:

- «Утевка-Трофимовка»;

- «Съезжее-Утевка»;

- «Зуевка-Песчаный Дол»;

- «Богдановка - Песчаный Дол»;

- «Богдановка - Трофимовка».

Искусственные дорожные сооружения в границах сельского поселения Утевка - автомобильный мост на пересечении р. Ветлянки и автодороги «Самара – Оренбург» - Утёвка.

По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в сельском поселении Утевка составляет 6,5 км/1000 жителей.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Самарской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Самарской области и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Самарской области.

Развитие транспортной системы сельского поселения Утевка является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. Транспортная инфраструктура с.п. Утевка является составляющей инфраструктуры Нефтегорского района Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортные связи в с.п. Утевка осуществляются личным автомобильным транспортом. Подвоз продуктов питания, хозяйственных и прочих товаров осуществляется грузовым транспортом. Внешнее транспортное обслуживание населения с.п. Утевка обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние транспортно-экономические связи с.п. Утевка  поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Расстояние до областного центра (г. Самара) - 79 км, до районного центра (г. Нефтегорск) – 33 км, до ближайшей железнодорожной станции с. Богатое - 41 км.

Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории с.п. Утевка железнодорожная сеть отсутствует. Ближайший железнодорожный вокзал находится городе Самара, ближайшая железнодорожная станция находится в с. Богатое м.р. Богатовский. Население сельского поселения добирается до железнодорожного вокзала общественным и личным автомобильным транспортом.

Водный транспорт – На территории с.п. Утевка водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4 Характеристика сети дорог с.п. Утевка

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Утевка автомобильным и трубопроводным транспортом. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры с.п. Утевка. Они связывают территорию сельского поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития с.п. Утевка, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Утевка позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете с.п. Утевка эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию с.п. Утевка.

Через сельское поселение Утевка проходит автомобильная дорога федерального значения Р-224 «Самара - Оренбург» с максимальной приведенной интенсивностью транспортного потока 5500 авт./сут.

автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- «Самара - Оренбург» - Утёвка – Максимовка;

– «Богатое – «Самара - Оренбург»;

- «Самара - Оренбург» - Трофимовка;

- «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол;

- «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол» - Каменный Дол.

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам и садоводческим хозяйствам. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Искусственные дорожные сооружения в границах с.п. Утевка - автомобильный мост на пересечении р. Ветлянка и автодороги «Самара -Оренбург» - Утевка.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов с.п. Утевка. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения "Самара - Оренбург", обычного типа проходящей по центральной части поселения относится III категории.

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения - «Самара - Оренбург» - Утёвка – Максимовка,  «Богатое – «Самара - Оренбург»,  «Самара - Оренбург» - Трофимовка,  «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол, - «Самара - Оренбург» - Песчаный Дол» - Каменный Дол,  пересекающие территорию с.п. Утевка относится к  IV категории. Согласно Приказу министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15 июня 2010 г. № 37, внешняя граница придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов устанавливается от оси дорог на расстоянии:

-  для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м.

Автомобильная дорога общего пользования местного  значения - «Утевка-Трофимовка», «Съезжее-Утевка», «Зуевка-Песчаный Дол», «Богдановка-Песчаный Дол»,  «Богдановка-Трофимовка», относится к  IV и V категории.

Улично-дорожная сеть с.п. Утевка характеризуется высокой степенью благоустройства, большая часть улиц имеет твердое покрытие, средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 25 м. Характеристика улично-дорожной сети с.п. Утевка представлена в Таблице 2.4.1. Классификация улично-дорожной сети приведена в таблицах 2.4.2 – 2.4.5.

Общая протяженность улиц составляет 47,71 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 15,77 км, грунтощебень – 10,85 км и грунтовые – 21,09 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день бесхозяйные автомобильные дороги на территории с.п. Утевка отсутствуют.

Таблица 2.4.1 - Характеристика улично-дорожной сети с.п. Утевка

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Мира п. Каменный Дол | 36-230-820 ОП МП 001 | 0,400 |  |  | 0,400 | 446602, Самаская область, Нефтегорский район, п. Каменный Дол, ул. Мира |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Полевая п. Каменный Дол | 36-230-820 ОП МП 002 | 0,650 |  |  | 0,650 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Каменный Дол, ул. Полевая |
| 3 | Автомобильная дорога пер. Озерный п. Песчаный Дол | 36-230-820 ОП МП 003 | 0,270 |  |  | 0,270 | 446602, Самарская область, Нефтегорский райлон, п. Песчаный Дол, пер. Озерный |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Озерная п. Песчаный Дол | 36-230-820 ОП МП 004 | 0,360 |  |  | 0,360 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Песчаный Дол, ул. Степная |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Степная п. Песчаный Дол | 36-230-820 ОП МП 005 | 0,340 |  | 0,340 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Песчанный Дол, ул. Степная |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Демократическая с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 006 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Демократическая |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Пролетарская с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 007 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Пролетарская |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Рабочая с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 008 | 0,350 |  |  | 0,350 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Рабочая |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Русская с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 009 | 0,350 |  |  | 0,350 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Русская |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Степная с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 010 | 0,260 |  |  | 0,260 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул Степная |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Трофимовская с. Трофимовка | 36-23-820 ОП МП 011 | 0,400 | 0,400 |  |  | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Трофимовкая |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Центральная с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 012 | 1,100 | 1,100 |  |  | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка, ул. Центральная |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Александра Орехова с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 013 | 0,700 | 0,700 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Александра Орехова |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Астраханская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 014 | 1,370 |  | 1,370 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Астраханская |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Береговая с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 015 | 0,780 |  | 0,780 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Береговая |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Большая Садовая с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 016 | 0,640 |  |  | 0,640 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Большая Садовая |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Дачная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 017 | 1,000 |  | 0,400 | 0,600 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Дачная |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Демьяна Бедного с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 018 | 1,100 | 1,100 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Демьяна Бедного |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Игольникова с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 019 | 0,640 | 0,060 |  | 0,580 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Игольникова |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Красная площадь с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 020 | 0,900 |  |  | 0,900 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Красная площадь |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Коммунистическая с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 021 | 0,450 |  |  | 0,450 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Коммунистическая |
| 22 | Автомобильная дорога по пер. Комсомольский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 022 | 0,330 |  |  | 0,330 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Комсомольский |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Комсомольская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 023 | 1,100 | 0,780 |  | 0,320 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с.Утевка, ул. Комсомольская |
| 24 | Автомобильная дорога по пер. Крестьянский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 024 | 0,190 |  |  | 0,190 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Крестьянский |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Крестьянская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 025 | 1,030 |  | 1,030 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Крестьянская |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Лесная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 026 | 0,320 |  |  | 0,320 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Лесная |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Мало-Садовая с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 027 | 0,290 |  |  | 0,290 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Мало-Садовая |
| 28 | Автомобильная дорога по пер. Мелиораторов с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 028 | 0,420 | 0,420 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Мелиораторов |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Мелиораторов с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 029 | 0,920 | 0,590 | 0,330 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Мелиораторов |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 030 | 0,900 | 0,900 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Молодежная |
| 31 | Автомобильная дорога по ул. Набережная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 030 | 1,100 |  | 0,700 | 0,400 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Набережная |
| 32 | Автомобильная дорога по ул. Нефтегорская с. Утевка | 36-230-82 ОП МП 032 | 0,230 |  |  | 0,230 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Нефтегорская |
| 33 | Автомобильная дорога по ул. Ново-Чапаевская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 033 | 0,660 |  |  | 0,660 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Ново-Чапаевская |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Озерная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 034 | 0,460 |  | 0,460 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Озерная |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Оренбургская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 035 | 1,120 |  | 1,120 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Оренбургская |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Орловская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 036 | 0,660 |  |  | 0,660 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Орловская |
| 37 | Автомобильная дорога по пер. Первомайский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 037 | 0,850 | 0,850 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Первомайский |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 038 | 0,300 |  |  | 0,300 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Первомайская |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Проживина с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 039 | 0,600 | 0,600 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Проживина |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Погорелова с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 040 | 1,010 |  |  | 1,010 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Погорелова |
| 41 | Автомобильная дорога по пер. Приказный с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 041 | 0,250 |  |  | 0,250 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Приказный |
| 42 | Автомобильная дорога по пер. Пролетарский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 042 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район с. Утевка, пер. Пролетраский |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Пролетарская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 043 | 0,720 |  | 0,720 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Пролетраская |
| 44 | Автомобильная дорога по ул. Пугачева с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 044 | 0,320 |  |  | 0,320 | 446602, Самаркая область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Пугачева |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Пудовкина с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 045 | 0,820 |  | 0,820 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Пудовкина |
| 46 | Автомобильная дорога по пер. Самарский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 046 | 0,240 |  |  | 0,240 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Самарский |
| 47 | Автомобильная дорога по ул. Самарская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 047 | 1,430 | 1,430 |  |  | 446602, Самарскя область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Самарская |
| 48 | Автомобильная дорога по ул. Сараева с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 048 | 0,700 |  |  | 0,700 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Сараева |
| 49 | Автомобильная дорога по ул. Саратовская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 049 | 0,630 |  | 0,630 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Саратовская |
| 50 | Автомобильная дорога по ул. Совхозная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 050 | 0,610 |  | 0,610 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Совхозная |
| 51 | Автомобильная дорога по ул. Специалистов с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 051 | 0,640 | 0,640 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Специалистов |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 52 | Автомобильная дорога по ул. Степная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 052 | 0,250 |  |  | 0,250 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Степная |
| 53 | Автомобильная дорога по ул. Торговая с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 053 | 0,990 | 0,990 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район с. Утевка, ул. Торговая |
| 54 | Автомобильная дорога по пер. Уральский с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 054 | 0,260 |  |  | 0,260 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Уральский |
| 55 | Автомобильная дорога по ул. Уральская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 055 | 1,100 |  | 1,100 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Уральская |
| 56 | Автомобильная дорога по ул. Утевская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 056 | 0,440 |  | 0,440 |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Утевская |
| 57 | Автомобильная дорога по ул. Фрунзе с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 057 | 0,970 | 0,970 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Фрунзе |
| 58 | Автомобильная дорога по пер. Хлебный с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 058 | 0,250 | 0,250 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, пер. Хлебный |
| 59 | Автомобильная дорога по ул. Чапаевская с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 059 | 2,800 | 2,800 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Чапаевская |
| 60 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 060 | 1,200 |  |  | 1,200 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Юбилейная |
| 61 | Автомобильная дорога по ул. 60 лет Советской власти с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 061 | 0,380 | 0,280 |  | 0,100 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. 60 лет Советской власти |
| 62 | Автомобильная дорога по ул. 70 лет Советской власти | 36-230-820 ОП МП 062 | 0,800 |  |  | 0,800 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. 70 лет Советской власти |
| 63 | Автомобильная дорога от ул. Первомайская до кладбища с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 063 | 0,270 | 0,270 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка от ул. Первомайская до кладбища с. Утевка |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 64 | Проезд от ул. Сараева до ул. 70 лет Советской власти с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 064 | 0,380 |  |  | 0,380 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд от ул. Сараева до ул. 70 лет Советской власти |
| 65 | Проезд от ул. Чапаевская до ул. Набережная с. Утевка | 36-230-820 ОП МП 065 | 0,460 |  |  | 0,460 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка проезд от ул. Чапаевская до ул. Набережная |
| 66 | Проезд № 1 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти | 36-230-820 ОП МП 066 | 0,340 |  |  | 0,340 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд № 1 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти |
| 67 | Проезд № 2 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти | 36-230-820 ОП МП 067 | 0,340 |  |  | 0,340 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд № 2 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти |
| 68 | Проезд № 3 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти | 36-230-820 ОП МП 068 | 0,340 | 0,340 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд № 3 от ул. Погорелова до ул. 70 лет Советской власти |
| 69 | Проезд от ул. Астраханская до ул. Ново-Чапаевская | 36-230-820 ОП МП 069 | 0,300 | 0,300 |  |  | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд от ул. Астраханская до ул. Ново-Чапаевская |
| 70 | Проезд от ул. Степная до ул. Комсомольская | 36-230-820 ОП МП 070 | 0,140 |  |  | 0,140 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд от ул. Степная до ул. Комсомольская |
| 71 | Проезд от ул. Оренбургская до пер. Комсомольский | 36-230-820 ОП МП 071 | 0,460 |  |  | 0,460 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд от ул. Оренбургская до пер. Комсомольский |
| 72 | Проезд от ул. Комсомольская до ул. Пугачева | 36-230-820 ОП МП 072 | 0,280 |  |  | 0,280 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, проезд от ул. Комсомольская до ул. Пугачева |

Продолжение таблицы 2.4.1

| NN п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунто щебено чные, км | грунто вые, км |  |
| 73 | Дорога от ул. Трофимовская до кладбища с. Трофимовка | 36-230-820 ОП МП 073 | 0,500 |  |  | 0,500 | 446609, Самарская область, Нефтегорский район, с. Трофимовка дорога от ул. Трофимовкая до кладбища с. Трофимовка |
| 74 | Дорога от магистральной автодороги до кладбища п. Песчаный Дол | 36-230-820 ОП МП 074 | 0,050 |  |  | 0,050 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Песчаный Дол, от магистральной автодороги до кладбища п. Песчаный Дол |
| 75 | Дорога от ул. Полевая до правосланого кладбища п. Каменный Дол | 36-230-820 ОП МП 075 | 1,400 |  |  | 1,400 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Каменный Дол, от ул. Полевая до православного кладбища п. Каменный Дол |
| 76 | Дорога от ул. Мира до мусульманского кладюища п. Каменный дол | 36-230-820 ОП МП 076 | 1,500 |  |  | 1,500 | 446602, Самарская область, Нефтегорский район, п. Каменный Дол, от ул. Мира до мусульманского кладбища п. Каменный Дол |
|  | Итого |  | 47,710 | 15,770 | 10,850 | 21,090 |  |

Таблица 2.4.2 – Классификация улично-дорожной сети с. Утевка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Первомайская, ул. Орловская, ул. Самарская, ул. Крестьянская |

Продолжение таблицы 2.4.2

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Совхозная, ул. Погорелова, ул. Юбилейная, ул. Молодёжная, ул. Уральская (в том числе пер. Уральский), ул. Набережная, ул. 60 лет Сов. Власти, ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Саратовская, ул. Оренбургская, ул. Лесная, ул. Озёрная, ул. Крестьянская (от ул. Фрунзе до ул. Озёрной), ул. Игольникова, пер. Первомайский, проект. |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Пугачева, ул. Ал. Орехова, ул. Утёвская, ул. Игольникова (продолжение), ул. Красная Площадь, ул. Торговая, ул. Пролетарская, ул. Ново-Чапаевская, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Астраханская, ул. Большая Садовая, ул. Специалистов, ул. Мелиораторов, ул. Пугачёва (1), ул. Пудовкина, ул. Коммунистическая, ул. Проживина, ул. Нефтегорская, ул. Д. Бедного, ул. 70 лет Сов. Власти, ул. Степная, пер. Комсомольский, пер. Крестьянский, пер. Пролетарский, пер. Приказный, пер. Самарский, пер. Хлебный. |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Таблица 2.4.3 – Классификация улично-дорожной сети с. Трофимовка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная |

Продолжение таблицы 2.4.3

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Трофимовская, ул. Рабочая, ул. Русская, ул. Степная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Демократическая, ул. Пролетарская |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Таблица 2.4.4 – Классификация улично-дорожной сети с. Каменный Дол

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром |  |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Мира, ул. Полевая |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Таблица 2.4.5 – Классификация улично-дорожной сети с. Песчаный Дол

| № | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром |  |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | пер. Озёрный, ул. Озёрная |

Продолжение таблицы 2.4.5

| № | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Степная |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в с.п. Утевка

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

По состоянию на 01.01.2016 г. в с.п. Утевка специально оборудованного транспорта для перевозки маломобильных групп населения в наличии нет в связи с тем, что на территории с.п. Утевка общественный транспорт отсутствует.

Система «социального такси» на территории с.п. Утевка на 01.01.2016 г. отсутствует в связи с небольшой площадью жилой застройки поселения.

Официальные данные по количеству легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан проживающих на территории с.п. Утевка отсутствуют.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах с.п. Утевка отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

На парковочных местах возле общественных зданий для автомобилей маломобильных групп населения определены места с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды».

Объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) на территории поселения отсутствуют.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Транспортное сообщение населения сельского поселения Утевка с другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом.

Маршруты городских, пригородных и междугородных автобусов:

«Максимовка - Самара» (1 рейс/сут.);

«Самара - Максимовка» (1 рейс/сут.);

«Максимовка - Нефтегорск» (3 рейса/сут.);

«Нефтегорск - Максимовка» (3 рейса/сут.).

Автотранспортное предприятие на территории с.п. Утевка отсутствует.

Транспортный спрос населения  сельского поселения Утевка на пригородные пассажирские перевозки полностью удовлетворен существующими маршрутами городских, пригородных и междугородных автобусов.

2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и велосипедного) передвижения

На территории с.п. Утевка велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории с.п. Утевка, составляют 33 единицы, что составляет 10% от общего количество автомобилей в поселении. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы в с.п. Утевка своих транспортные средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственная производственно-техническая база, оборудование и персонал в с.п. Утевка отсутствует.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В с.п. Утевка в 2015 году дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано; дорожно-транспортные происшествия в результате которых, погибли и получили травмы  люди  отсутствуют.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории с.п. Утевка дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие ряда факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов. Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры с.п. Утевка

С учетом того, что территория с.п. Утевка по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2035 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры с.п. Утевка не ожидается.

Генеральным планом в границах с.п. Утевка предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками в границах населенного пункта.

Расширение зон застройки в пределах границ поселка потребует прироста протяженности улично-дорожной сети.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры с.п. Утевка

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и правовыми актами органов местного самоуправления с.п. Утевка.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Устав с.п. Утевка м.р. Нефтегорский Самарской области;

Генеральный план с.п. Утевка м.р. Нефтегорский Самарской области, разработанный в 2012 году «ТеррНИИгражданпроект»;

Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (с изменениями);

Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД).

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: - применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; - координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с.п. Утевка. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с.п. Утевка на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 152 011,90 тыс. руб., из них:

2017 год – 7 742,00 тыс. руб.;

2018 год – 5 774,65 тыс. руб.;

2019 год – 5 517,05 тыс. руб.;

2020 год – 35 317,09 тыс. руб.;

2021-2033 годы – 97 611,11 тыс. руб.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ с.п. Утевка

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Утевка

Документом территориального планирования сельского поселения Утевка является Генеральный план сельского поселения Утевка, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно;

- расчетный срок (второй период) – до 2033 года включительно.

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Утевка основывается  на данных Генерального плана, разработанного институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году.

Планировочная структура сельского поселения Утевка предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках, так и за счет уплотнения в существующих границах. Генеральным планом предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Прирост площади жилищного фонда усадебной жилой застройкой  в с.п. Утевка по этапам строительства приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1  – Прирост площади жилищного фонда усадебной жилой застройкой

| Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- |
| Дома, шт. | Площадь, м2 | Дома, шт. | Площадь, м2 |
| село Утевка |
| 110 | 22000 | 388 | 77600 |
| село Трофимовка |
| 35 | 7000 | - | - |
| поселок Каменный Дол |
| 18 | 3600 | - | - |
| поселок Песчаный Дол |
| 36 | 7200 | - | - |

Всего по генеральному плану в с.п. Утевка  планируется увеличение:

Общее планируемое количество участков – 199 шт.

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания  объектов соцкультбыта и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий приведен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Утевка |
| I. | Общая численность населения | 7156 | 8320 | 597 | 1164 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1395 | 1622 | 116 | 227 |
|  | до 6 лет | 452 | 526 | 38 | 74 |
|  | от 7 до 15 | 722 | 840 | 60 | 117 |
|  | от 16 до 17 лет | 221 | 256 | 18 | 36 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 4363 | 5072 | 364 | 710 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1619 | 1882 | 135 | 263 |
| с. Утевка |
| I. | Общая численность населения | 6422 | 7586 | 330 | 1164 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1252 | 1479 | 64 | 227 |
|  | до 6 лет | 406 | 479 | 21 | 74 |
|  | от 7 до 15 | 648 | 766 | 33 | 117 |
|  | от 16 до 17 лет | 198 | 234 | 10 | 36 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 3915 | 4625 | 201 | 710 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1453 | 1716 | 75 | 263 |
| с. Трофимовка |
| I. | Общая численность населения | 387 | 387 | 105 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 75 | 75 | 20 | - |
|  | до 6 лет | 24 | 24 | 7 | - |
|  | от 7 до 15 | 39 | 39 | 11 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 12 | 12 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 236 | 236 | 64 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 88 | 88 | 24 | - |
| п. Каменный Дол |
| I. | Общая численность населения | 88 | 88 | 54 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 17 | 17 | 11 | - |
|  | до 6 лет | 5 | 5 | 3 | - |
|  | от 7 до 15 | 9 | 9 | 6 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 3 | 3 | 2 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 54 | 54 | 33 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 20 | 20 | 12 | - |
| п. Песчаный Дол |
| I. | Общая численность населения | 259 | 259 | 108 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 50 | 50 | 21 | - |
|  | до 6 лет | 16 | 16 | 7 | - |
|  | от 7 до 15 | 26 | 26 | 11 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 8 | 8 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 158 | 158 | 66 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 59 | 59 | 24 | - |

В целом численность населения с.п. Утевка к 2020 году возрастет до 7156 человек, к 2033 г. – до 8320 человек.

Динамика среднедушевных доходов населения с.п. Утевка приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Динамика доходов населения с.п. Утевка

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб. | 15 627,59 | 16 450,09 | 18 259,60 |
| Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц | 10 939,31 | 11 844,06 | 13 983,06 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум, % | - | - | - |
| Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб. | 7 482,00 | 7 954,00 | 8 873,00 |
| Покупательная способность | 2,24 | 2,07 | 2,06 |

В последние годы в с.п. Утевка наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. По состоянию на 01.01.2016 г. среднедушевой доход составил 13 983,06 руб./мес. Основным видом денежных доходов населения остается заработная  плата, она составляет 73,9% совокупных денежных доходов, пенсии - 25,1%, пособия - 1%. Средняя начисленная заработная плата за 2015 год составила 18 259,60 рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 11%.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для с.п. Утевка.

3.2. Прогноз транспортного спроса с.п. Утевка

В дальнейшем при планируемом увеличении численности населения с.п. Утевка на 25% к 2033 году (8320 человек) прирост пассажиропотока составит 5-10%, что позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории с.п. Утевка не планируется.

Уровень автомобилизации в с.п. Утевка на 2016г. составил 266 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 270 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению на территории с.п. Утевка отсутствуют.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Интенсивность грузового транспорта на территории с.п. Утевка незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих на территории сельского поселения предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети в с.п. Утевка.

с. Утёвка

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем ланируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка): Лесная, Оренбургская, Саратовская, Мало-Садовая, Утёвская, Пугачёва, Степная, Нефтегорская, Пудовкина, Набережная, Пролетарская, Озёрная, Большая Садовая, Совхозная, Орловская, Погорелова, Уральская, Дачная, Астраханская. Ново-Чапаевская, Береговая, Юбилейная, 70 лет Советской власти, Коммунистическая, 60 лет Советской власти, Крестьянская, Сараева, Красная Площадь, Комсомольская, Мелиораторов, Игольникова, А.Орехова;

Переулков: Комсомольский, Крестьянский, Пролетарский, Приказный, Самарский, Уральский.

Строительство новых улиц: Продолжение ул. Уральской (450 м), ул. Набережной (500 м), ул. Чапаевской (1075 м), ул. Мелиораторов (350 м), ул. 70 лет Сов. Власти (130 м);

Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м).

Расчетный срок строительства (до 2033 года)

Строительство улиц в существующей части посёлка: продолжение ул. Игольникова (475 м);ул. № 25 (350 м), ул. № 26 (275 м);

Строительство улиц на площадке №1: продолжение ул. Фрунзе (100 м), проектируемая улица № 19 (1225 м), № 20 (750 м)

Строительство улиц на площадке №2: проектируемая улица № 1 (1350 м), № 8 (1050 м), ул. № 9 (625 м), ул. № 10 (625 м), ул. № 11 (475 м), ул. № 12 (475 м), ул. № 13 (1025 м), ул. № 21 (160 м), ул. № 22 (1100 м), ул. № 23 (1000 м), ул. № 24 (900 м).

Строительство улиц на площадке №3: продолжение ул.Орловской (900 м);ул. Совхозной (200 м), ул. № 7 (675 м), ул. № 2 (1075 м); ул. № 3 (775 м), ул. № 4 (800 м), ул. № 5 (625 м).

с. Трофимовка

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

- ул. Демократическая;

- ул. Центральная;

- ул. Рабочая;

- ул. Русская;

- ул. Пролетарская;

- ул. Степная;

Строительство новых улиц:

- продолжение ул. Демократической (170 м), продолжение ул. Степной (560 м), ул. №1 (350 м).

п. Каменный Дол

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка): ул. Мира, ул. Полевая;

Строительство новых улиц:

продолжение ул. Мира (175 м), продолжение ул. Полевой (135 м), ул. № 2 (500 м); ул. № 3 (230 м).

п. Песчаный Дол

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

-пер. Озёрный;

- ул. Озёрная;

Строительство новых улиц:

продолжение ул. Озёрной (240 м), ул. № 2 (565 м), ул. № 3 (350 м), ул. № 4 (420 м), ул. № 5 (600 м).

Общая протяженность новых улиц составит:

- на I очередь строительства 9,16 км;

- на расчетный срок 17001 км

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит:

- на I очередь строительства 52.42 км;

- на расчетный срок 69.43 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенных пунктов составит 6.3 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам внешней сети предусмотреть мероприятия по безопасности дорожного движения.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с пунктом 11.3.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с.п. Утевка представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 - Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с.п. Утевка

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021-2033 годы (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 6624 | 7156 | 8320 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1987 | 1790 | 2496 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 300 | 250 | 300 |

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается рост количества автотранспорта, а в следствии этого увеличение интенсивности движения, что может привести к незначительному росту аварийности.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. УТЕВКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией с.п. Утевка по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном, на придомовых участках жителей сельского поселения.

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 300 и 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит:

- на I очередь строительства 1790 автомобилей

- на расчетный срок 2496 автомобилей

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства1611 машино-мест

- на расчетный срок 2246 машино-мест

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 1 колонки

- на расчетный срок 2 колонки

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 9 постов

- на расчетный срок 12 постов

В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка, генеральным планом предусматривается строительство здания автостанции в центральной части села.

5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, в период реализации Программы не предусматриваются.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Корректировка расположения мусорных площадок в с.п. Утевка с обустройством заездов для коммунального транспорта, чтобы не создавать помех на дороге и не создавать аварийных ситуаций (весь период).

5.6 Мероприятия по развитию транспортных сооружений

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка, генеральным планом предусматривается строительство в с. Утёвка автомобильных мостов через овраг Киселевка в районе улиц Дачной и Крестьянской, на 1 очередь строительства.

5.7 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения представленный в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Утевка на 2017 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реонструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог |
| 1 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Игольникова, ул. Чапаевская, ул. Юбилейная, с. Утевка | 2017 | 1 417,00 | администрация сельского поселения |
| 2 | ямочный ремонт щебеночного покрытия ул. Покровская, ул. Дачная, ул. Игольникова, ул. 70 лет Советской власти, с. Утевка | 2017 | 825,00 | администрация сельского поселения |
| Реконструкция существующих улиц (в соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |
|  | с. Утевка |  |  |  |
| 1 | ул. Лесная, 0,32 км | 2021-2033 | 380,8 | администрация сельского поселения |

Продолжение таблицы 5.7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Оренбургская, 1,12 км | 2021-2033 | 1332,8 | администрация сельского поселения |
| 3 | ул. Саратовская, 0,63 км | 2021-2033 | 749,7 | администрация сельского поселения |
| 4 | ул. Мало-Садовая, 029 км | 2020 | 345,1 | администрация сельского поселения |
| 5 | ул. Утевская, 0,44 км | 2018 | 523,6 | администрация сельского поселения |
| 6 | ул. Пугачева, 0,28 км | 2018 | 333,2 | администрация сельского поселения |
| 7 | ул. Степная, 0,25 км | 2021-2033 | 297,5 | администрация сельского поселения |
| 8 | ул. Нефтегорская, 023 км | 2019 | 273,7 | администрация сельского поселения |
| 9 | ул. Пудовкина, 0,82 км | 2021-2033 | 975,8 | администрация сельского поселения |
| 10 | ул. Набережная, 0,46 км | 2021-2033 | 547,4 | администрация сельского поселения |
| 11 | ул. Пролетарская, 0,72 км | 2021-2033 | 856,8 | администрация сельского поселения |
| 12 | ул. Озёрная, 0,46 км | 2021-2033 | 547,4 | администрация сельского поселения |
| 13 | ул. Большая Садовая, 0,64 км | 2021-2033 | 761,6 | администрация сельского поселения |
| 14 | ул. Совхозная, 0,61 км | 2017 | 725,9 | администрация сельского поселения |
| 15 | ул. Орловская, 0,66 км | 2021-2033 | 785,4 | администрация сельского поселения |
| 16 | ул. Погорелова, 1 км | 2021-2033 | 1190 | администрация сельского поселения |
| 17 | ул. Уральская, 1,01 км | 2021-2033 | 1201,9 | администрация сельского поселения |
| 18 | ул. Дачная, 1 км | 2021-2033 | 1190 | администрация сельского поселения |
| 19 | ул. Астраханская. 0,3 км | 2020 | 357 | администрация сельского поселения |
| 20 | ул. Ново-Чапаевская, 0,3 км | 2019 | 357 | администрация сельского поселения |
| 21 | ул. Береговая, 0,78 км | 2021-2033 | 928,2 | администрация сельского поселения |
| 22 | ул. Юбилейная, 1,2 км | 2021-2033 | 1428 | администрация сельского поселения |

Продолжение таблицы 5.7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ул. 70 лет Советской власти, 0,8 км | 2021-2033 | 952 | администрация сельского поселения |
| 24 | ул. Коммунистическая, 0,45 км | 2020 | 535,5 | администрация сельского поселения |
| 25 | ул. 60 лет Советской власти, 0,38 км | 2021-2033 | 452,2 | администрация сельского поселения |
| 26 | ул. Крестьянская, 0,19 км | 2017 | 238,8 | администрация сельского поселения |
| 27 | ул. Сараева, 0,7 км | 2021-2033 | 833 | администрация сельского поселения |
| 28 | ул. Красная Площадь, 0,9 км | 2021-2033 | 1071 | администрация сельского поселения |
| 29 | ул. Комсомольская, 0,33 км | 2018 | 392,7 | администрация сельского поселения |
| 30 | ул. Мелиораторов, 0,42 км | 2021-2033 | 499,8 | администрация сельского поселения |
| 31 | ул. Игольникова, 0,64 км | 2019 | 761,6 | администрация сельского поселения |
| 32 | ул. А.Орехова, 0,7 км | 2021-2033 | 833 | администрация сельского поселения |
|  | с. Трофимовка |  |  |  |
| 33 | ул. Демократическая, 0,2 км | 2017 | 238 | администрация сельского поселения |
| 34 | ул. Центральная, 1,1 км | 2021-2033 | 1309 | администрация сельского поселения |
| 35 | ул. Рабочая, 0,35 км | 2020 | 416,5 | администрация сельского поселения |
| 36 | ул. Русская, 0,35 км | 2021-2033 | 416,5 | администрация сельского поселения |
| 37 | ул. Пролетарская, 0,2 км | 2019 | 238 | администрация сельского поселения |
| 38 | ул. Степная, 0,26 км | 2020 | 345,9 | администрация сельского поселения |
|  | п. Каменный Дол |  |  |  |
| 39 | ул. Мира, 0,4 км | 2017 | 476 | администрация сельского поселения |
| 40 | ул. Полевая, 0,65 км | 2018-2019 | 773,5 | администрация сельского поселения |
|  | п. Песчаный Дол |  |  |  |
| 41 | пер. Озёрный, 0,27 км | 2017 | 321,3 | администрация сельского поселения |

Продолжение таблицы 5.7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ул. Озёрная, 0,36 км | 2018 | 428,4 | администрация сельского поселения |
| Строительство улиц согласно генерального плана развития улично-дорожной сети: |
|  | с. Утевка |  |  |  |
| 43 | Продолжение ул. Уральской (450 м) | 2021-2033 | 3 124,03 | администрация сельского поселения |
| 44 | Продолжение ул. Набережной (500 м) | 2021-2033 | 3 471,14 | администрация сельского поселения |
| 45 | Продолжение ул. Чапаевской (1075 м) | 2021-2033 | 7 462,95 | администрация сельского поселения |
| 46 | Продолжение ул. Мелиораторов (350 м) | 2021-2033 | 2 429,80 | администрация сельского поселения |
| 47 | Продолжение ул. 70 лет Сов. Власти (130 м) | 2021-2033 | 902,50 | администрация сельского поселения |
| 48 | Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м) | 2021-2033 | 16 730,89 | администрация сельского поселения |
|  | с. Трофимовка |  |  |  |
| 49 | Продолжение ул. Демократической (170 м) | 2020 | 1 180,19 | администрация сельского поселения |
| 50 | Продолжение ул. Степной (560 м) | 2020 | 3 887,68 | администрация сельского поселения |
| 51 | Строительство ул. № 1 (350 м) | 2020 | 2 429,80 | администрация сельского поселения |
|  | п. Каменный Дол |  |  |  |
| 52 | Продолжение ул. Мира (175 м) | 2020 | 1 214,90 | администрация сельского поселения |
| 53 | Продолжение ул. Полевой (135 м) | 2020 | 937,21 | администрация сельского поселения |
| 54 | Строительство ул. № 2 (500 м) | 2020 | 3 471,14 | администрация сельского поселения |
| 55 | Строительство ул. № 3 (230 м) | 2020 | 1 596,72 | администрация сельского поселения |
|  | п. Песчаный Дол |  |  |  |
| 56 | Продолжение ул. Озёрной (240 м) | 2020 | 1 666,15 | администрация сельского поселения |
| 57 | Строительство ул. № 2 (565 м) | 2020 | 3 922,39 | администрация сельского поселения |
| 58 | Строительство ул. № 3 (350 м) | 2020 | 2 429,80 | администрация сельского поселения |

Продолжение таблицы 5.7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Строительство ул. № 4 (420 м) Строительство ул. № 5 (600 м). | 2020 | 7 081,13 | администрация сельского поселения |

5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения предусмотрены мероприятия представленные в таблице 15.

Таблица 15  -	Перечень программных мероприятий по организации дорожного движения Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Утевка на 2016 – 2033 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | 2017-2033 | 58 000,00 | администрация сельского поселения |
| 2 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 2018 | 120,00 | администрация сельского поселения |

5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

  - Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет администрация сельского поселения Утевка.

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - График реализации мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Период |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | Х | Х | Х | Х | Х |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий |  | Х |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | Х |  |  |  |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог |
| ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Игольникова, ул. Чапаевская, ул. Юбилейная, с. Утевка | Х |  |  |  |  |
| ямочный ремонт щебеночного покрытия ул. Покровская, ул. Дачная, ул. Игольникова, ул. 70 лет Советской власти, с. Утевка | Х |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих улиц (в соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная |  |  |  |  | Х |
| ул. Оренбургская |  |  |  |  | Х |
| ул. Саратовская |  |  |  |  | Х |
| ул. Мало-Садовая |  |  |  | Х |  |
| ул. Утевская |  | Х |  |  |  |
| ул. Пугачева |  | Х |  |  |  |
| ул. Степная |  |  |  |  | Х |
| ул. Нефтегорская |  |  | Х |  |  |
| ул. Пудовкина |  |  |  |  | Х |
| ул. Набережная |  |  |  |  | Х |
| ул. Пролетарская, |  |  |  |  | Х |
| ул. Озёрная |  |  |  |  | Х |
| ул. Большая Садовая, |  |  |  |  | Х |
| ул. Совхозная, | Х |  |  |  |  |
| ул. Орловская, |  |  |  |  | Х |
| ул. Погорелова, |  |  |  |  | Х |
| ул. Уральская, |  |  |  |  | Х |
| ул. Дачная, |  |  |  |  | Х |
| ул. Астраханская. |  |  |  | Х |  |
| ул. Ново-Чапаевская, |  |  | Х |  |  |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование мероприятия | Период |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| ул. Береговая, |  |  |  |  | Х |
| ул. Юбилейная, |  |  |  |  | Х |
| ул. 70 лет Советской власти, |  |  |  |  | Х |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  | Х |  |
| ул. 60 лет Советской власти, |  |  |  |  | Х |
| ул. Крестьянская | Х |  |  |  |  |
| ул. Сараева, |  |  |  |  | Х |
| ул. Красная Площадь, |  |  |  |  | Х |
| ул. Комсомольская, |  | Х |  |  |  |
| ул. Мелиораторов, |  |  |  |  | Х |
| ул. Игольникова, |  |  | Х |  |  |
| ул. А.Орехова |  |  |  |  | Х |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |
| ул. Демократическая | Х |  |  |  |  |
| ул. Центральная |  |  |  |  | Х |
| ул. Рабочая |  |  |  | Х |  |
| ул. Русская |  |  |  |  | Х |
| ул. Пролетарская |  |  | Х |  |  |
| ул. Степная |  |  |  | Х |  |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |
| ул. Мира | Х |  |  |  |  |
| ул. Полевая |  | Х | Х |  |  |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |
| пер. Озёрный | Х |  |  |  |  |
| ул. Озёрная |  | Х |  |  |  |
| Строительство улиц согласно генерального плана развития улично-дорожной сети: |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Уральской (450 м) |  |  |  |  | Х |
| Продолжение ул. Набережной (500 м) |  |  |  |  | Х |
| Продолжение ул. Чапаевской (1075 м) |  |  |  |  | Х |
| Продолжение ул. Мелиораторов (350 м) |  |  |  |  | Х |
| Продолжение ул. 70 лет Сов. Власти (130 м) |  |  |  |  | Х |
| Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м) |  |  |  |  | Х |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Демократической (170 м) |  |  |  | Х |  |
| Продолжение ул. Степной (560 м) |  |  |  | Х |  |
| Строительство ул. № 1 (350 м) |  |  |  | Х |  |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Мира (175 м) |  |  |  | Х |  |
| Продолжение ул. Полевой (135 м) |  |  |  | Х |  |
| Строительство ул. № 2 (500 м) |  |  |  | Х |  |
| Строительство ул. № 3 (230 м) |  |  |  | Х |  |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Озёрной (240 м) |  |  |  | Х |  |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование мероприятия | Период |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Строительство ул. № 2 (565 м) |  |  |  | Х |  |
| Строительство ул. № 3 (350 м) |  |  |  | Х |  |
| Строительство ул. № 4 (420 м) Строительство ул. № 5 (600 м). |  |  |  | Х |  |

7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета с.п. Утевка. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 183 057,48 тыс. рублей. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2014 Автомобильные дороги.

Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | 2017-2033 | 58 000,00 | бюджет сельского поселения |
| 2 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 2018 | 120,00 | бюджет сельского поселения |
| 3 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 2018 | 90,00 | бюджет сельского поселения |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог |
| 1 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Игольникова, ул. Чапаевская, ул. Юбилейная, с. Утевка | 2017 | 1 417,00 | бюджет сельского поселения |
| 2 | ямочный ремонт щебеночного покрытия ул. Покровская, ул. Дачная, ул. Игольникова, ул. 70 лет Советской власти, с. Утевка | 2017 | 825,00 | бюджет сельского поселения |
| Реконструкция существующих улиц (в соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |
|  | с. Утевка |  |  |  |
| 1 | ул. Лесная, 0,32 км | 2021-2033 | 380,8 | бюджет сельского поселения |
| 2 | ул. Оренбургская, 1,12 км | 2021-2033 | 1332,8 | бюджет сельского поселения |
| 3 | ул. Саратовская, 0,63 км | 2021-2033 | 749,7 | бюджет сельского поселения |
| 4 | ул. Мало-Садовая, 029 км | 2020 | 345,1 | бюджет сельского поселения |
| 5 | ул. Утевская, 0,44 км | 2018 | 523,6 | бюджет сельского поселения |
| 6 | ул. Пугачева, 0,28 км | 2018 | 333,2 | бюджет сельского поселения |
| 7 | ул. Степная, 0,25 км | 2021-2033 | 297,5 | бюджет сельского поселения |
| 8 | ул. Нефтегорская, 023 км | 2019 | 273,7 | бюджет сельского поселения |
| 9 | ул. Пудовкина, 0,82 км | 2021-2033 | 975,8 | бюджет сельского поселения |
| 10 | ул. Набережная, 0,46 км | 2021-2033 | 547,4 | бюджет сельского поселения |
| 11 | ул. Пролетарская, 0,72 км | 2021-2033 | 856,8 | бюджет сельского поселения |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ул. Озёрная, 0,46 км | 2021-2033 | 547,4 | бюджет сельского поселения |
| 13 | ул. Большая Садовая, 0,64 км | 2021-2033 | 761,6 | бюджет сельского поселения |
| 14 | ул. Совхозная, 0,61 км | 2017 | 725,9 | бюджет сельского поселения |
| 15 | ул. Орловская, 0,66 км | 2021-2033 | 785,4 | бюджет сельского поселения |
| 16 | ул. Погорелова, 1 км | 2021-2033 | 1190 | бюджет сельского поселения |
| 17 | ул. Уральская, 1,01 км | 2021-2033 | 1201,9 | бюджет сельского поселения |
| 18 | ул. Дачная, 1 км | 2021-2033 | 1190 | бюджет сельского поселения |
| 19 | ул. Астраханская. 0,3 км | 2020 | 357 | бюджет сельского поселения |
| 20 | ул. Ново-Чапаевская, 0,3 км | 2019 | 357 | бюджет сельского поселения |
| 21 | ул. Береговая, 0,78 км | 2021-2033 | 928,2 | бюджет сельского поселения |
| 22 | ул. Юбилейная, 1,2 км | 2021-2033 | 1428 | бюджет сельского поселения |
| 23 | ул. 70 лет Советской власти, 0,8 км | 2021-2033 | 952 | бюджет сельского поселения |
| 24 | ул. Коммунистическая, 0,45 км | 2020 | 535,5 | бюджет сельского поселения |
| 25 | ул. 60 лет Советской власти, 0,38 км | 2021-2033 | 452,2 | бюджет сельского поселения |
| 26 | ул. Крестьянская, 0,19 км | 2017 | 238,8 | бюджет сельского поселения |
| 27 | ул. Сараева, 0,7 км | 2021-2033 | 833 | бюджет сельского поселения |
| 28 | ул. Красная Площадь, 0,9 км | 2021-2033 | 1071 | бюджет сельского поселения |
| 29 | ул. Комсомольская, 0,33 км | 2018 | 392,7 | бюджет сельского поселения |
| 30 | ул. Мелиораторов, 0,42 км | 2021-2033 | 499,8 | бюджет сельского поселения |
| 31 | ул. Игольникова, 0,64 км | 2019 | 761,6 | бюджет сельского поселения |
| 32 | ул. А. Орехова, 0,7 км | 2021-2033 | 833 | бюджет сельского поселения |
|  | с. Трофимовка |  |  |  |
| 33 | ул. Демократическая, 0,2 км | 2017 | 238 | бюджет сельского поселения |
| 34 | ул. Центральная, 1,1 км | 2021-2033 | 1309 | бюджет сельского поселения |
| 35 | ул. Рабочая, 0,35 км | 2020 | 416,5 | бюджет сельского поселения |
| 36 | ул. Русская, 0,35 км | 2021-2033 | 416,5 | бюджет сельского поселения |
| 37 | ул. Пролетарская, 0,2 км | 2019 | 238 | бюджет сельского поселения |
| 38 | ул. Степная, 0,26 км | 2020 | 345,9 | бюджет сельского поселения |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Каменный Дол |  |  |  |
| 39 | ул. Мира, 0,4 км | 2017 | 476 | бюджет сельского поселения |
| 40 | ул. Полевая, 0,65 км | 2018-2019 | 773,5 | бюджет сельского поселения |
|  | п. Песчаный Дол |  |  |  |
| 41 | пер. Озёрный, 0,27 км | 2017 | 321,3 | бюджет сельского поселения |
| 42 | ул. Озёрная, 0,36 км | 2018 | 428,4 | бюджет сельского поселения |
| Строительство улиц согласно генерального плана развития улично-дорожной сети: |
|  | с. Утевка |  |  |  |
| 43 | Продолжение ул. Уральской (450 м) | 2021-2033 | 3 124,03 |  |
| 44 | Продолжение ул. Набережной (500 м) | 2021-2033 | 3 471,14 |  |
| 45 | Продолжение ул. Чапаевской (1075 м) | 2021-2033 | 7 462,95 |  |
| 46 | Продолжение ул. Мелиораторов (350 м) | 2021-2033 | 2 429,80 |  |
| 47 | Продолжение ул. 70 лет Сов. Власти (130 м) | 2021-2033 | 902,50 |  |
| 48 | Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м) | 2021-2033 | 16 730,89 |  |
|  | с. Трофимовка |  |  |  |
| 49 | Продолжение ул. Демократической (170 м) | 2020 | 1 180,19 |  |
| 50 | Продолжение ул. Степной (560 м) | 2020 | 3 887,68 |  |
| 51 | Строительство ул. № 1 (350 м) | 2020 | 2 429,80 |  |
|  | п. Каменный Дол |  |  |  |
| 52 | Продолжение ул. Мира (175 м) | 2020 | 1 214,90 |  |
| 53 | Продолжение ул. Полевой (135 м) | 2020 | 937,21 |  |
| 54 | Строительство ул. № 2 (500 м) | 2020 | 3 471,14 |  |
| 55 | Строительство ул. № 3 (230 м) | 2020 | 1 596,72 |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Песчаный Дол |  |  |  |
| 56 | Продолжение ул. Озёрной (240 м) | 2020 | 1 666,15 |  |
| 57 | Строительство ул. № 2 (565 м) | 2020 | 3 922,39 |  |
| 58 | Строительство ул. № 3 (350 м) | 2020 | 2 429,80 |  |
| 59 | Строительство ул. № 4 (420 м) Строительство ул. № 5 (600 м). | 2020 | 7 081,13 |  |

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности.

8.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

8.2. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы; степень достижения планируемых значений показателей программы

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации программы.

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

8.6. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.

8.7. Расчет P2 - оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей программы.

Исполнение по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

8.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;  программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

8.9. Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где:

Pитог - итоговая оценка эффективности программы за отчетный год.

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Приложение 1 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Утевка м.р. Нефтегорский

Самарской области на 2016 год и

на период до 2033 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Степень достижения целей  Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице.

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.

Таблица  - Целевые показатели Программы

| № | Наименование целевых показателей программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км. | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 18,36 | 18,36 | 19,36 | 25,36 |
| 2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км. | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,085 | 4,135 | 4,185 | 4,200 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4 | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Утевка м.р. Нефтегорский

Самарской области на 2017 год и

на период до 2033 года

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, тыс. руб. | на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | бюджет сельского поселения | 58 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 44 000,00 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | бюджет сельского поселения | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | бюджет сельского поселения | 90,00 |  | 90,00 |  |  |  |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог |
| ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Игольникова, ул. Чапаевская, ул. Юбилейная, с. Утевка | бюджет сельского поселения | 1 417,00 | 1 417,00 |  |  |  |  |
| ямочный ремонт щебеночного покрытия ул. Покровская, ул. Дачная, ул. Игольникова, ул. 70 лет Советской власти, с. Утевка | бюджет сельского поселения | 825,00 | 825,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих улиц (в соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная | бюджет сельского поселения | 380,80 |  |  |  |  | 380,80 |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, тыс. руб. | на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| ул. Оренбургская | бюджет сельского поселения | 1 332,80 |  |  |  |  | 1 332,80 |
| ул. Саратовская | бюджет сельского поселения | 749,70 |  |  |  |  | 749,70 |
| ул. Мало-Садовая | бюджет сельского поселения | 345,10 |  |  |  | 345,10 |  |
| ул. Утевская | бюджет сельского поселения | 523,60 |  | 523,60 |  |  |  |
| ул. Пугачева | бюджет сельского поселения | 333,20 |  | 333,20 |  |  |  |
| ул. Степная | бюджет сельского поселения | 297,50 |  |  |  |  | 297,50 |
| ул. Нефтегорская | бюджет сельского поселения | 273,70 |  |  | 273,70 |  |  |
| ул. Пудовкина | бюджет сельского поселения | 975,80 |  |  |  |  | 975,80 |
| ул. Набережная | бюджет сельского поселения | 547,40 |  |  |  |  | 547,40 |
| ул. Пролетарская, | бюджет сельского поселения | 856,80 |  |  |  |  | 856,80 |
| ул. Озёрная | бюджет сельского поселения | 547,40 |  |  |  |  | 547,40 |
| ул. Большая Садовая, | бюджет сельского поселения | 761,60 |  |  |  |  | 761,60 |
| ул. Совхозная, | бюджет сельского поселения | 725,90 | 725,90 |  |  |  |  |
| ул. Орловская, | бюджет сельского поселения | 785,40 |  |  |  |  | 785,40 |
| ул. Погорелова, | бюджет сельского поселения | 1 190,00 |  |  |  |  | 1 190,00 |
| ул. Уральская, | бюджет сельского поселения | 1 201,90 |  |  |  |  | 1 201,90 |
| ул. Дачная, | бюджет сельского поселения | 1 190,00 |  |  |  |  | 1 190,00 |
| ул. Астраханская. | бюджет сельского поселения | 357,00 |  |  |  | 357,00 |  |
| ул. Ново-Чапаевская, | бюджет сельского поселения | 357,00 |  |  | 357,00 |  |  |
| ул. Береговая, | бюджет сельского поселения | 928,20 |  |  |  |  | 928,20 |
| ул. Юбилейная, | бюджет сельского поселения | 1 428,00 |  |  |  |  | 1 428,00 |
| ул. 70 лет Советской власти, | бюджет сельского поселения | 952,00 |  |  |  |  | 952,00 |
| ул. Коммунистическая, | бюджет сельского поселения | 535,50 |  |  |  | 535,50 |  |
| ул. 60 лет Советской власти, | бюджет сельского поселения | 452,20 |  |  |  |  | 452,20 |
| ул. Крестьянская | бюджет сельского поселения | 238,80 | 238,80 |  |  |  |  |
| ул. Сараева, | бюджет сельского поселения | 833,00 |  |  |  |  | 833,00 |
| ул. Красная Площадь, | бюджет сельского поселения | 1 071,00 |  |  |  |  | 1 071,00 |
| ул. Комсомольская, | бюджет сельского поселения | 392,70 |  | 392,70 |  |  |  |
| ул. Мелиораторов, | бюджет сельского поселения | 499,80 |  |  |  |  | 499,80 |
| ул. Игольникова, | бюджет сельского поселения | 761,60 |  |  | 761,60 |  |  |
| ул. А. Орехова | бюджет сельского поселения | 833,00 |  |  |  |  | 833,00 |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, тыс. руб. | на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Демократическая | бюджет сельского поселения | 238,00 | 238,00 |  |  |  |  |
| ул. Центральная | бюджет сельского поселения | 1 309,00 |  |  |  |  | 1 309,00 |
| ул. Рабочая | бюджет сельского поселения | 416,50 |  |  |  | 416,50 |  |
| ул. Русская | бюджет сельского поселения | 416,50 |  |  |  |  | 416,50 |
| ул. Пролетарская | бюджет сельского поселения | 238,00 |  |  | 238,00 |  |  |
| ул. Степная | бюджет сельского поселения | 345,90 |  |  |  | 345,90 |  |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мира | бюджет сельского поселения | 476,00 | 476,00 |  |  |  |  |
| ул. Полевая | бюджет сельского поселения | 773,50 |  | 386,75 | 386,75 |  |  |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Озёрный | бюджет сельского поселения | 321,30 | 321,30 |  |  |  |  |
| ул. Озёрная | бюджет сельского поселения | 428,40 |  | 428,40 |  |  |  |
| Строительство улиц согласно генерального плана развития улично-дорожной сети: |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Уральской (450 м) |  | 3 124,03 |  |  |  |  | 3 124,03 |
| Продолжение ул. Набережной (500 м) |  | 3 471,14 |  |  |  |  | 3 471,14 |
| Продолжение ул. Чапаевской (1075 м) |  | 7 462,95 |  |  |  |  | 7 462,95 |
| Продолжение ул. Мелиораторов (350 м) |  | 2 429,80 |  |  |  |  | 2 429,80 |
| Продолжение ул. 70 лет Сов. Власти (130 м) |  | 902,50 |  |  |  |  | 902,50 |
| Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м) |  | 16 730,89 |  |  |  |  | 16 730,89 |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Демократической (170 м) |  | 1 180,19 |  |  |  | 1 180,19 |  |
| Продолжение ул. Степной (560 м) |  | 3 887,68 |  |  |  | 3 887,68 |  |
| Строительство ул. № 1 (350 м) |  | 2 429,80 |  |  |  | 2 429,80 |  |
| п. Каменный Дол |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Мира (175 м) |  | 1 214,90 |  |  |  | 1 214,90 |  |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, тыс. руб. | на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Продолжение ул. Полевой (135 м) |  | 937,21 |  |  |  | 937,21 |  |
| Строительство ул. № 2 (500 м) |  | 3 471,14 |  |  |  | 3 471,14 |  |
| Строительство ул. № 3 (230 м) |  | 1 596,72 |  |  |  | 1 596,72 |  |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение ул. Озёрной (240 м) |  | 1 666,15 |  |  |  | 1 666,15 |  |
| Строительство ул. № 2 (565 м) |  | 3 922,39 |  |  |  | 3 922,39 |  |
| Строительство ул. № 3 (350 м) |  | 2 429,80 |  |  |  | 2 429,80 |  |
| Строительство ул. № 4 (420 м) Строительство ул. № 5 (600 м). |  | 7 081,13 |  |  |  | 7 081,13 |  |