Сведения о качестве питьевой воды,

подаваемой абонентам с использованием систем централизованного водоснабжения

Лабораторные испытания выполнены ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» и Самарским отделением филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» лаборатория радиационного контроля.

Радиационное исследование питьевой воды

| № п/п | Место отбора проб | Общая альфа радиоактивность БК/л | Общая бета радиоактивность, БК/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозабор с. Утевка | 0,047+/-0,007 | 0,30+/-0,05 |
| 2 | Скважина водозабор с. Трофимовка | 0,050+/-0,008 | 0,33+/-0,05 |
| 3 | Скважина водозабора п. Каменный Дол | 0,042+/-0,006 | 0,31+/-0,05 |
| 4 | Скважина водозабор п. Песчаный Дол | 0, 044+/-0,007 | 0,27+/-0,04 |

Пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2580-10 п.3.6 табл.5.

Микробиологические исследования воды из скважины водозабора с. Утевка:

| Определяемые показатели | Результаты исследований (ед. измерений) | Величина допустимого уровня (ед. измерений) | Н.Д. на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | Не более 50 КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колифорные бактерии Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | Не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Вода питьевая соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Химический анализ проб воды водопроводной с. Утевка

| Определяемые показатели | Результаты испытаний +/- характеристика погрешности ** неопределенности | Величина допустимого уровня | Ед. изм. | НД, на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость | 5,5+/-0,8 | Не более 7,0 | 0Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| Запах при 60оС | 1 |  | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | 1 | балл | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Марганец суммарно | 0 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4974-72 |
| Сульфаты | 120,0+/-12,0 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4389-72 |
| Водородный показатель | 6,0+/-0,01 | В пределах 6,0-9,0 | Ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Цветность | 3,93+/-1,96 | Не более 20 | градусы | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Минерализация (сухой остаток) | 1000,0+/-100,0 |  | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| Аммиак по азоту | 1,24+/-0,24 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитраты | 0,14+/-0,02 |  | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| Нитриты | 0,04+/-0,01 |  | мг/дм3 | ГОСТ4192-82 |
| Хлориды | 310,0+/-46,5 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| Фтор | 0,49+/-0,07 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 |
| Алюминий | 0 |  | мг/дм3 | ГОСТ 18165-89 |
| Железо суммарно | 0,10+/-0,02 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| Медь суммарно | 0 |  | мг/дм3 | ГОСТ 4388-72 |

По санитарно-гигиеническим показателям вода водопроводная соответствует СанПиН 2,1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».