1. Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 4141П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 531,532 Ветлянского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области № 929 от 12.07.2017г. «О подготовке документации по планировке территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Техническое задание на выполнение документации по планировке территории.

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

РАЗДЕЛ 2. Положения о размещении линейных объектов

2. Наименование и основные характеристики объекта

2.1. Наименование объекта

4141П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 531,532 Ветлянского месторождения».

2.2. Основные характеристики объекта

В соответствии с заданием на проектирование настоящей проектной документацией предусматривается сбор и транспорт нефти и газа со скважин №№ 531,532 Ветлянского месторождения.

Проектом предусматривается строительство:

Трасса проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 531 следует в общем юго-восточном направлении по пахотным землям. По трассе имеются  пересечения с подземными коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот от 128 до 137 м.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 532 следует в общем юго-восточном направлении по пахотным землям. По трассе имеются пересечения с подземными коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот от 128 до 137 м.

По трассе выкидного трубопровода от скважины № 531 устанавливаются опознавательные знаки:

на каждом километре трассы;

на пересечениях с подземными коммуникациями;

на углах поворота трассы.

По трассе выкидного трубопровода от скважины № 532 устанавливаются опознавательные знаки:

на каждом километре трассы;

на пересечениях с подземными коммуникациями;

на углах поворота трассы.

Электрохимической защите подлежат следующие стальные подземные сооружения:

выкидной трубопровод Ø 89х5 мм от скважины № 531 до существующей АГЗУ-9 протяженностью 2916,4 м;

обсадная колонна эксплуатационной скважины № 531;

выкидной трубопровод Ø 89х5 мм от скважины № 532 до существующей АГЗУ-9 протяженностью 2861,7 м;

обсадная колонна эксплуатационной скважины № 532.

Обсадные колонны эксплуатационных скважин, дренажные емкости включаются в систему совместной катодной защиты трубопроводов. Выбор мощности и элементов технологической системы электрохимзащиты произведен по технико-экономическому расчету на номинальный срок ее службы 15 лет из условия старения изоляционного покрытия трубопроводов и состояния его после 15 лет эксплуатации. При расчете защитная плотность тока для трубопроводов с усиленной изоляцией принята 2,0 мА/м2.

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении (и на всей поверхности) таким образом, чтобы значение потенциалов на трубопроводе было (по абсолютной величине) не меньше минимального и не больше максимального значений.

Минимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 0,85 В. Максимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 1,15 В.

Для защиты проектируемых стальных подземных трубопроводов от коррозии наряду с изоляционным покрытием предусматривается сплошная катодная поляризация с помощью проектируемой станции катодной защиты СКЗ-1 мощностью 2,0 кВт в районе площадки скважины № 531.

Анодное заземление предусмотрено глубинного типа (ГАЗ). ГАЗ-1 состоит из трех заземлителей (анодов). Анодные заземлители выполнены из 6 блоков «Менделеевец»-МКГ, устанавливаемых в скважины глубиной 15,0 м. Кабельные выводы от блоков заземлителя заводятся на клеммную панель контрольно-замерного пункта (КЗП). В качестве КЗП используется стойка КИП, которая одновременно является опознавательным знаком.

Для контроля степени защищенности на защищаемых трубопроводах устанавливаются КИП типа СКИП с постоянно действующими неполяризующимися электродами сравнения типа ЭНЕС-1 - в точке дренажа СКЗ и по трассе трубопроводов через 1,0 км. Подключения выводов от трубопроводов к клеммным панелям КИП выполняются кабелем ВВГ 2х6, от ЭНЕС-1 – проводником, поставляемым комплектно.

Трасса ВЛ-6 кВ, следует от существующего фидера 6 до скважин 
№№ 531, 532 в общем северном направлении по пахотным землям. По трассе имеются пересечения с подземными коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот.

Трассы ВЛ-6 кВ:

- ответвление ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» для электроснабжения скважины № 531 Ветлянского месторождения;

- ответвление ВЛ-6 кВ для электроснабжения скважины № 532 Ветлянского месторождения от ВЛ-6 кВ к скважине № 531 (от Ф-6 ПС 35/6 кВ «Ветлянская»).

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Допустимые напряжения в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа.

Протяженность трасс ВЛ-6 кВ:

- к площадке скважины № 531 – 1,015 км;

- к площадке скважины № 532 – 0,026 км.

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в комплект поставки КТП).

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6, 10 кВ из полимерных материалов.

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1, подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) ), подвесными полимерными изоляторами ЛК 70/10 и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры.

Все опоры ВЛ подлежат заземлению.

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной стали.

Проектируемые подъездные автомобильные дороги к площадкам скважин №№ 531, 532 и к площадке узла приёма скважин №№ 531, 532 располагаются в Нефтегорском районе Самарской области и относятся к IV-вc технической категории. Автомобильные дороги предназначаются для доставки и вывоза различных грузов, оборудования и обслуживающего персонала с мест расположения проектируемых сооружений.

Транспортная схема представляет собой совокупность участков автодороги:

Участок АД№11 -  545,9м (частично попадает в отвод площадки скважины № 531);– от существующей полевой дороги до площадки скважины № 531;

Участок АД№2 – 103,0м (частично попадает в отвод площадки скважины № 532);съезд влево с участка АД№1 на ПК3+28,9 на площадку скважины № 532;

Участок АД№3  - 133,3м (частично попадает в отвод площадки узла приёма скважин №531, №532);от существующей полевой дороги до площадки узла приёма скважин №531, №532.

Основные проектные решения по строительству дорог предусматривают:

- замена почвенно-растительного грунта  минеральным;

- отсыпка грунто-щебеночной проезжей части автодороги в нулевых отметках с существующим рельефом

- проектирование пересечений и примыканий в одном уровне;

- ширина проезжей части 4,5 м и обочины 1,0м.

- проезжая часть из грунтощебеночной смеси

- грунт рабочего слоя – суглинок.

3. Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском районе Самарской области.

Ближайшие к району работ населенные пункты:

•	г. Нефтегорск, расположенный в 8,9 км к северо-востоку от площадки скважин №№ 300, 309, в 9,1 км к северо-востоку от площадки проектируемых скважин №№ 531, 532;

•	п. Зуевка, расположенный в 4,8 км к юго-востоку от площадки скважин №№ 300, 309, в 5,0 км к юго-западу от площадки проектируемых скважин №№ 531, 532;

•	п. Верхнесъезжее, расположенный в 13,7 км к юго-востоку от площадки скважин №№ 300, 309, в 13,9 км от площадки проектируемых скважин №№ 531, 532;

•	п. Кулешовка, расположенный в 4,7 км к востоку от площадки скважин №№ 300, 309, в 4,9 км от площадки проектируемых скважин №№ 531, 532.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара – Алексеевка и подъездной автодорогой к УПСВ «Ветлянская».

Гидрография представлена реками Ветлянка и Съезжая. К северу от УПСВ «Ветлянская» в 4,4 км расположено Ветлянское водохранилище.

Рис. 1 – Обзорная схема района работ

В климатическом отношении исследуемая территория относится к зоне II В для строительства. По данным метеостанции в г. Самара температура в среднем за год составляет 4,5 (С с экстремальными значениями плюс 39оС и минус 43оС. Из опасных метеорологических явлений здесь по одному разу в год возможны сильные метели (продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более), ливни (осадки в количестве 30 мм и более за 12 часов и менее) и крупный град (диаметр 20 мм и более).

В геологическом строении участка работ до глубины 10,00 м принимают участие элювиально - делювиальные отложения четвертичного возраста, представленные суглинками. С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,20-0,40 м.

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных данных в геолого-литологическом разрезе площадки до глубины 10,00 м выделено два инженерно-геологических элемента:

суглинок тёмно-коричневый, полутвердый, тяжёлый, с пятнами марганца. Мощность слоя 0,50-7,30 м.

суглинок тёмно-коричневый, тугопластичный, тяжёлый, с пятнами марганца. Мощность слоя 2,00-9,70 м.

Подземные воды на период изысканий (июль 2017 г.) не вскрыты:

Исходя из анализа возможного положения уровня грунтовых вод и глубины заложения фундаментов проектируемых сооружений, территория относится к потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная застройка с комплексом водонесущих коммуникаций) - II-Б1.

Грунты ненабухающие, незасоленые, непросадочные.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов в районе работ 1,55 м.

По относительной деформации пучения, суглинок полутвердый – слабопучинистый, суглинок тугопластичный – среднепучинистый.

Грунты по содержанию сульфатов к бетонам (портландцемент, шлакопорт-цемент, сульфатостойкие) ко всем маркам бетона – неагрессивные.

По содержанию хлоридов грунты к железобетонным конструкциям - неагрессивные.

Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовой оболочке кабеля средняя, к алюминиевой оболочке кабеля средняя и высокая.

Величина удельного электрического сопротивления грунта изменяется в пределах 25,00-33,00 Ом·м. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали средняя.

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации:

почвенно-растительный слой – 9а;

суглинок полутвердый – 35в;

суглинок тугопластичный – 35б.

Естественным основанием проектируемых сооружений будут служить вышеописанные грунты,

Естественным основанием проектируемых сооружений будут служить вышеописанные грунты.

Почвенно-растительный слой основанием проектируемых сооружений являться не будет, поэтому его физико-механические свойства не изучались.

На основании вышеизложенного, категория сложности инженерно-геологических условий участка работ II.

В целом участок работ пригоден для строительства.

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5841816.39 | 232357.34 |
| 2 | 5841666.30 | 232372.10 |
| 3 | 5841664.09 | 232372.31 |
| 4 | 5841368.40 | 232394.54 |
| 5 | 5841367.16 | 232394.69 |
| 6 | 5841365.94 | 232394.95 |
| 7 | 5841364.75 | 232395.31 |
| 8 | 5841363.59 | 232395.79 |
| 9 | 5841362.49 | 232396.35 |
| 10 | 5841361.44 | 232397.02 |
| 11 | 5841360.45 | 232397.77 |
| 12 | 5841359.53 | 232398.61 |
| 13 | 5841358.69 | 232399.53 |
| 14 | 5841357.94 | 232400.52 |
| 15 | 5841357.63 | 232401.03 |
| 16 | 5841353.65 | 232401.41 |
| 17 | 5841353.61 | 232384.67 |
| 18 | 5841358.38 | 232370.61 |
| 19 | 5841360.41 | 232370.08 |
| 20 | 5841361.40 | 232373.89 |
| 21 | 5841361.75 | 232375.04 |
| 22 | 5841362.21 | 232376.17 |
| 23 | 5841362.77 | 232377.25 |
| 24 | 5841363.41 | 232378.29 |
| 25 | 5841364.14 | 232379.26 |
| 26 | 5841364.96 | 232380.17 |
| 27 | 5841365.85 | 232381.00 |
| 28 | 5841366.81 | 232381.74 |
| 29 | 5841367.83 | 232382.41 |
| 30 | 5841368.90 | 232382.98 |
| 31 | 5841370.02 | 232383.46 |
| 32 | 5841371.17 | 232383.84 |
| 33 | 5841372.36 | 232384.11 |
| 34 | 5841373.57 | 232384.28 |
| 35 | 5841374.78 | 232384.35 |
| 36 | 5841376.00 | 232384.31 |
| 37 | 5841663.39 | 232362.43 |
| 38 | 5841663.31 | 232361.51 |
| 39 | 5841664.71 | 232361.41 |
| 40 | 5841666.35 | 232361.18 |
| 41 | 5841668.11 | 232360.69 |
| 42 | 5841669.39 | 232360.16 |
| 43 | 5841670.47 | 232359.57 |
| 44 | 5841671.58 | 232358.83 |
| 45 | 5841672.69 | 232357.88 |
| 46 | 5841673.60 | 232356.92 |
| 47 | 5841674.64 | 232355.56 |
| 48 | 5841675.64 | 232353.70 |
| 49 | 5841676.24 | 232351.99 |
| 50 | 5841676.58 | 232350.39 |
| 51 | 5841676.73 | 232348.88 |
| 52 | 5841676.70 | 232347.47 |
| 53 | 5841674.51 | 232318.19 |
| 54 | 5841673.68 | 232307.13 |
| 55 | 5841584.87 | 232313.83 |
| 56 | 5841585.15 | 232317.97 |
| 57 | 5841536.41 | 232321.64 |
| 58 | 5840739.11 | 232381.41 |
| 59 | 5840738.09 | 232443.28 |
| 60 | 5840738.02 | 232447.22 |
| 61 | 5840738.02 | 232447.43 |
| 62 | 5840730.02 | 232447.30 |
| 63 | 5840723.14 | 232447.24 |
| 64 | 5840730.15 | 232438.05 |
| 65 | 5840730.95 | 232390.43 |
| 66 | 5840730.81 | 232391.02 |
| 67 | 5840730.48 | 232392.06 |
| 68 | 5840730.04 | 232393.06 |
| 69 | 5840729.53 | 232394.02 |
| 70 | 5840728.93 | 232394.93 |
| 71 | 5840728.26 | 232395.79 |
| 72 | 5840727.52 | 232396.59 |
| 73 | 5840726.70 | 232397.31 |
| 74 | 5840725.83 | 232397.97 |
| 75 | 5840724.91 | 232398.54 |
| 76 | 5840723.92 | 232399.03 |
| 77 | 5840722.92 | 232399.44 |
| 78 | 5840721.87 | 232399.75 |
| 79 | 5840720.81 | 232399.97 |
| 80 | 5840719.73 | 232400.10 |
| 81 | 5840719.08 | 232400.15 |
| 82 | 5840614.82 | 232407.99 |
| 83 | 5840614.18 | 232408.03 |
| 84 | 5840613.53 | 232408.07 |
| 85 | 5840612.87 | 232408.07 |
| 86 | 5840612.22 | 232408.03 |
| 87 | 5840611.57 | 232407.98 |
| 88 | 5840544.94 | 232402.51 |
| 89 | 5840540.17 | 232402.11 |
| 90 | 5840539.93 | 232402.10 |
| 91 | 5840539.70 | 232402.11 |
| 92 | 5840539.47 | 232402.13 |
| 93 | 5840539.23 | 232402.18 |
| 94 | 5840538.95 | 232402.25 |
| 95 | 5840536.97 | 232402.72 |
| 96 | 5840534.54 | 232403.30 |
| 97 | 5840500.85 | 232411.26 |
| 98 | 5840499.76 | 232411.52 |
| 99 | 5840493.77 | 232412.93 |
| 100 | 5840480.17 | 232416.15 |
| 101 | 5840479.87 | 232416.21 |
| 102 | 5840478.18 | 232416.56 |
| 103 | 5840476.47 | 232416.79 |
| 104 | 5840474.74 | 232416.92 |
| 105 | 5840468.13 | 232417.19 |
| 106 | 5840421.17 | 232419.07 |
| 107 | 5840372.31 | 232421.03 |
| 108 | 5840371.96 | 232421.05 |
| 109 | 5840371.61 | 232421.08 |
| 110 | 5840063.19 | 232449.69 |
| 111 | 5840062.96 | 232449.47 |
| 112 | 5840062.67 | 232449.74 |
| 113 | 5840025.26 | 232453.21 |
| 114 | 5840024.28 | 232453.31 |
| 115 | 5840023.31 | 232453.35 |
| 116 | 5839988.60 | 232454.74 |
| 117 | 5839982.44 | 232454.98 |
| 118 | 5839977.29 | 232455.20 |
| 119 | 5839976.94 | 232455.21 |
| 120 | 5839976.60 | 232455.24 |
| 121 | 5839929.28 | 232459.63 |
| 122 | 5839933.43 | 232504.38 |
| 123 | 5839933.99 | 232510.42 |
| 124 | 5839936.93 | 232542.12 |
| 125 | 5839952.97 | 232540.64 |
| 126 | 5839953.62 | 232540.58 |
| 127 | 5839954.70 | 232540.52 |
| 128 | 5839955.80 | 232540.56 |
| 129 | 5839956.88 | 232540.70 |
| 130 | 5839957.95 | 232540.93 |
| 131 | 5839958.99 | 232541.25 |
| 132 | 5839960.00 | 232541.66 |
| 133 | 5839960.96 | 232542.16 |
| 134 | 5839961.88 | 232542.74 |
| 135 | 5839962.76 | 232543.41 |
| 136 | 5839963.57 | 232544.14 |
| 137 | 5839964.30 | 232544.94 |
| 138 | 5839964.97 | 232545.80 |
| 139 | 5839965.57 | 232546.72 |
| 140 | 5839966.07 | 232547.68 |
| 141 | 5839966.49 | 232548.69 |
| 142 | 5839966.83 | 232549.73 |
| 143 | 5839967.07 | 232550.79 |
| 144 | 5839967.22 | 232551.87 |
| 145 | 5839967.28 | 232552.52 |
| 146 | 5839977.92 | 232667.21 |
| 147 | 5839977.98 | 232667.86 |
| 148 | 5839978.03 | 232668.95 |
| 149 | 5839977.99 | 232670.03 |
| 150 | 5839977.85 | 232671.11 |
| 151 | 5839977.62 | 232672.18 |
| 152 | 5839977.30 | 232673.23 |
| 153 | 5839976.89 | 232674.23 |
| 154 | 5839976.39 | 232675.20 |
| 155 | 5839975.81 | 232676.12 |
| 156 | 5839975.15 | 232676.99 |
| 157 | 5839974.41 | 232677.80 |
| 158 | 5839973.62 | 232678.54 |
| 159 | 5839972.75 | 232679.20 |
| 160 | 5839971.84 | 232679.80 |
| 161 | 5839970.87 | 232680.31 |
| 162 | 5839969.87 | 232680.73 |
| 163 | 5839968.83 | 232681.07 |
| 164 | 5839967.77 | 232681.31 |
| 165 | 5839966.68 | 232681.46 |
| 166 | 5839966.04 | 232681.51 |
| 167 | 5839954.98 | 232682.54 |
| 168 | 5839958.91 | 232724.89 |
| 169 | 5839962.24 | 232724.58 |
| 170 | 5839962.88 | 232724.52 |
| 171 | 5839963.98 | 232724.46 |
| 172 | 5839965.07 | 232724.50 |
| 173 | 5839966.14 | 232724.64 |
| 174 | 5839967.21 | 232724.87 |
| 175 | 5839968.26 | 232725.19 |
| 176 | 5839969.26 | 232725.61 |
| 177 | 5839970.23 | 232726.11 |
| 178 | 5839971.15 | 232726.69 |
| 179 | 5839972.02 | 232727.35 |
| 180 | 5839972.83 | 232728.08 |
| 181 | 5839973.57 | 232728.88 |
| 182 | 5839974.24 | 232729.75 |
| 183 | 5839974.83 | 232730.65 |
| 184 | 5839975.34 | 232731.62 |
| 185 | 5839975.76 | 232732.63 |
| 186 | 5839976.10 | 232733.67 |
| 187 | 5839976.34 | 232734.73 |
| 188 | 5839976.49 | 232735.81 |
| 189 | 5839976.55 | 232736.46 |
| 190 | 5839980.04 | 232774.15 |
| 191 | 5839980.16 | 232775.34 |
| 192 | 5839980.25 | 232776.52 |
| 193 | 5839980.36 | 232777.72 |
| 194 | 5840014.60 | 233199.41 |
| 195 | 5840023.67 | 233198.64 |
| 196 | 5840030.18 | 233198.14 |
| 197 | 5840032.84 | 233197.29 |
| 198 | 5840046.36 | 233186.01 |
| 199 | 5840050.24 | 233182.75 |
| 200 | 5840054.71 | 233179.03 |
| 201 | 5840067.01 | 233178.36 |
| 202 | 5840068.91 | 233178.25 |
| 203 | 5840096.20 | 233176.27 |
| 204 | 5840105.62 | 233175.72 |
| 205 | 5840106.62 | 233175.13 |
| 206 | 5840107.96 | 233174.35 |
| 207 | 5840110.10 | 233172.18 |
| 208 | 5840111.83 | 233168.84 |
| 209 | 5840112.52 | 233167.94 |
| 210 | 5840115.05 | 233164.63 |
| 211 | 5840115.06 | 233165.64 |
| 212 | 5840116.34 | 233197.69 |
| 213 | 5840116.41 | 233199.33 |
| 214 | 5840113.17 | 233195.33 |
| 215 | 5840112.77 | 233194.84 |
| 216 | 5840111.59 | 233193.15 |
| 217 | 5840109.16 | 233191.01 |
| 218 | 5840106.92 | 233189.89 |
| 219 | 5840106.83 | 233189.85 |
| 220 | 5840105.19 | 233189.73 |
| 221 | 5840097.47 | 233190.17 |
| 222 | 5840082.33 | 233191.18 |
| 223 | 5840070.40 | 233192.15 |
| 224 | 5840068.36 | 233192.34 |
| 225 | 5840061.94 | 233192.92 |
| 226 | 5840054.47 | 233197.26 |
| 227 | 5840051.58 | 233199.67 |
| 228 | 5840045.88 | 233204.42 |
| 229 | 5840047.99 | 233204.25 |
| 230 | 5840048.29 | 233206.24 |
| 231 | 5840052.06 | 233205.94 |
| 232 | 5840068.80 | 233204.57 |
| 233 | 5840068.72 | 233202.59 |
| 234 | 5840069.34 | 233202.54 |
| 235 | 5840077.39 | 233201.89 |
| 236 | 5840089.44 | 233200.90 |
| 237 | 5840098.10 | 233205.00 |
| 238 | 5840107.30 | 233209.37 |
| 239 | 5840113.54 | 233212.32 |
| 240 | 5840107.70 | 233224.62 |
| 241 | 5840107.49 | 233216.84 |
| 242 | 5840101.60 | 233218.30 |
| 243 | 5840102.53 | 233233.77 |
| 244 | 5840102.12 | 233235.46 |
| 245 | 5840093.05 | 233237.04 |
| 246 | 5840090.29 | 233234.84 |
| 247 | 5840089.95 | 233237.77 |
| 248 | 5840086.75 | 233238.33 |
| 249 | 5840073.25 | 233239.42 |
| 250 | 5840070.52 | 233239.65 |
| 251 | 5840070.23 | 233236.06 |
| 252 | 5840070.87 | 233235.40 |
| 253 | 5840070.11 | 233234.63 |
| 254 | 5840069.87 | 233231.57 |
| 255 | 5840069.34 | 233231.62 |
| 256 | 5840069.11 | 233229.63 |
| 257 | 5840054.02 | 233230.86 |
| 258 | 5840047.49 | 233231.38 |
| 259 | 5840047.07 | 233233.42 |
| 260 | 5840038.49 | 233234.12 |
| 261 | 5840033.34 | 233234.54 |
| 262 | 5840025.21 | 233235.20 |
| 263 | 5840012.38 | 233236.24 |
| 264 | 5840013.50 | 233250.10 |
| 265 | 5840026.23 | 233248.90 |
| 266 | 5840027.13 | 233258.86 |
| 267 | 5840007.22 | 233260.68 |
| 268 | 5840006.30 | 233250.71 |
| 269 | 5839984.49 | 233252.41 |
| 270 | 5839980.45 | 233202.45 |
| 271 | 5839985.71 | 233201.98 |
| 272 | 5839951.46 | 232780.14 |
| 273 | 5839951.37 | 232779.04 |
| 274 | 5839951.28 | 232777.95 |
| 275 | 5839951.17 | 232776.85 |
| 276 | 5839949.13 | 232754.92 |
| 277 | 5839945.70 | 232755.23 |
| 278 | 5839945.06 | 232755.29 |
| 279 | 5839943.98 | 232755.35 |
| 280 | 5839942.90 | 232755.30 |
| 281 | 5839941.82 | 232755.16 |
| 282 | 5839940.77 | 232754.94 |
| 283 | 5839939.74 | 232754.62 |
| 284 | 5839938.74 | 232754.21 |
| 285 | 5839937.78 | 232753.72 |
| 286 | 5839936.86 | 232753.14 |
| 287 | 5839936.00 | 232752.49 |
| 288 | 5839935.19 | 232751.76 |
| 289 | 5839934.46 | 232750.97 |
| 290 | 5839933.79 | 232750.11 |
| 291 | 5839933.22 | 232749.20 |
| 292 | 5839932.71 | 232748.25 |
| 293 | 5839932.29 | 232747.25 |
| 294 | 5839931.96 | 232746.22 |
| 295 | 5839931.72 | 232745.16 |
| 296 | 5839931.57 | 232744.09 |
| 297 | 5839931.52 | 232743.44 |
| 298 | 5839924.64 | 232669.34 |
| 299 | 5839924.57 | 232668.69 |
| 300 | 5839924.53 | 232667.62 |
| 301 | 5839924.57 | 232666.54 |
| 302 | 5839924.70 | 232665.46 |
| 303 | 5839924.93 | 232664.40 |
| 304 | 5839925.25 | 232663.37 |
| 305 | 5839925.66 | 232662.37 |
| 306 | 5839926.15 | 232661.40 |
| 307 | 5839926.73 | 232660.49 |
| 308 | 5839927.38 | 232659.63 |
| 309 | 5839928.11 | 232658.83 |
| 310 | 5839928.90 | 232658.09 |
| 311 | 5839929.76 | 232657.43 |
| 312 | 5839930.67 | 232656.84 |
| 313 | 5839931.62 | 232656.34 |
| 314 | 5839932.62 | 232655.92 |
| 315 | 5839933.64 | 232655.59 |
| 316 | 5839934.71 | 232655.35 |
| 317 | 5839935.78 | 232655.20 |
| 318 | 5839936.42 | 232655.14 |
| 319 | 5839947.59 | 232654.11 |
| 320 | 5839939.87 | 232570.97 |
| 321 | 5839923.73 | 232572.47 |
| 322 | 5839923.08 | 232572.53 |
| 323 | 5839922.00 | 232572.58 |
| 324 | 5839920.92 | 232572.54 |
| 325 | 5839919.85 | 232572.41 |
| 326 | 5839918.80 | 232572.18 |
| 327 | 5839917.76 | 232571.85 |
| 328 | 5839916.76 | 232571.45 |
| 329 | 5839915.80 | 232570.95 |
| 330 | 5839914.88 | 232570.38 |
| 331 | 5839914.02 | 232569.72 |
| 332 | 5839913.22 | 232569.00 |
| 333 | 5839912.48 | 232568.20 |
| 334 | 5839911.82 | 232567.35 |
| 335 | 5839911.24 | 232566.44 |
| 336 | 5839910.73 | 232565.48 |
| 337 | 5839910.31 | 232564.48 |
| 338 | 5839909.98 | 232563.46 |
| 339 | 5839909.74 | 232562.40 |
| 340 | 5839909.59 | 232561.33 |
| 341 | 5839909.53 | 232560.68 |
| 342 | 5839905.21 | 232514.05 |
| 343 | 5839904.64 | 232508.00 |
| 344 | 5839898.93 | 232446.43 |
| 345 | 5839898.87 | 232445.78 |
| 346 | 5839898.82 | 232444.70 |
| 347 | 5839898.86 | 232443.62 |
| 348 | 5839898.99 | 232442.55 |
| 349 | 5839899.22 | 232441.49 |
| 350 | 5839899.55 | 232440.46 |
| 351 | 5839899.95 | 232439.45 |
| 352 | 5839900.45 | 232438.49 |
| 353 | 5839901.02 | 232437.58 |
| 354 | 5839901.68 | 232436.72 |
| 355 | 5839902.40 | 232435.91 |
| 356 | 5839903.20 | 232435.18 |
| 357 | 5839904.05 | 232434.52 |
| 358 | 5839904.96 | 232433.93 |
| 359 | 5839905.92 | 232433.43 |
| 360 | 5839906.91 | 232433.02 |
| 361 | 5839907.94 | 232432.68 |
| 362 | 5839909.01 | 232432.44 |
| 363 | 5839910.07 | 232432.29 |
| 364 | 5839910.71 | 232432.23 |
| 365 | 5839974.05 | 232426.35 |
| 366 | 5839974.70 | 232426.30 |
| 367 | 5839974.91 | 232426.28 |
| 368 | 5839975.13 | 232426.26 |
| 369 | 5839975.35 | 232426.25 |
| 370 | 5839976.00 | 232426.23 |
| 371 | 5839980.55 | 232426.05 |
| 372 | 5839986.75 | 232425.79 |
| 373 | 5840022.01 | 232424.38 |
| 374 | 5840022.36 | 232424.36 |
| 375 | 5840022.70 | 232424.33 |
| 376 | 5840369.07 | 232392.20 |
| 377 | 5840369.71 | 232392.14 |
| 378 | 5840369.93 | 232392.12 |
| 379 | 5840370.15 | 232392.10 |
| 380 | 5840370.37 | 232392.10 |
| 381 | 5840371.02 | 232392.06 |
| 382 | 5840420.01 | 232390.10 |
| 383 | 5840472.80 | 232387.98 |
| 384 | 5840473.10 | 232387.97 |
| 385 | 5840473.29 | 232387.95 |
| 386 | 5840473.48 | 232387.92 |
| 387 | 5840473.66 | 232387.89 |
| 388 | 5840480.11 | 232386.36 |
| 389 | 5840493.05 | 232383.31 |
| 390 | 5840499.01 | 232381.89 |
| 391 | 5840533.05 | 232373.85 |
| 392 | 5840533.34 | 232373.78 |
| 393 | 5840535.42 | 232373.38 |
| 394 | 5840537.52 | 232373.13 |
| 395 | 5840539.64 | 232373.06 |
| 396 | 5840541.76 | 232373.14 |
| 397 | 5840546.53 | 232373.53 |
| 398 | 5840613.30 | 232378.99 |
| 399 | 5840701.10 | 232372.43 |
| 400 | 5840700.49 | 232364.32 |
| 401 | 5840700.44 | 232363.66 |
| 402 | 5840700.41 | 232362.58 |
| 403 | 5840700.46 | 232361.50 |
| 404 | 5840700.62 | 232360.42 |
| 405 | 5840700.87 | 232359.38 |
| 406 | 5840701.21 | 232358.35 |
| 407 | 5840701.63 | 232357.35 |
| 408 | 5840702.14 | 232356.40 |
| 409 | 5840702.73 | 232355.50 |
| 410 | 5840703.41 | 232354.65 |
| 411 | 5840704.14 | 232353.85 |
| 412 | 5840704.94 | 232353.14 |
| 413 | 5840705.82 | 232352.49 |
| 414 | 5840706.74 | 232351.92 |
| 415 | 5840707.70 | 232351.43 |
| 416 | 5840708.71 | 232351.03 |
| 417 | 5840709.74 | 232350.72 |
| 418 | 5840710.79 | 232350.50 |
| 419 | 5840711.87 | 232350.37 |
| 420 | 5840712.52 | 232350.31 |
| 421 | 5841182.88 | 232314.86 |
| 422 | 5841574.94 | 232285.52 |
| 423 | 5841571.72 | 232238.61 |
| 424 | 5841570.03 | 232213.93 |
| 425 | 5841583.06 | 232213.04 |
| 426 | 5841582.75 | 232208.39 |
| 427 | 5841643.59 | 232203.93 |
| 428 | 5841640.23 | 232159.23 |
| 429 | 5841827.64 | 232145.14 |
| 430 | 5841831.84 | 232016.62 |
| 431 | 5841823.95 | 232016.28 |
| 432 | 5841824.38 | 232006.29 |
| 433 | 5841832.18 | 232006.62 |
| 434 | 5841832.33 | 232001.63 |
| 435 | 5841824.44 | 232001.29 |
| 436 | 5841824.87 | 231991.30 |
| 437 | 5841832.61 | 231991.64 |
| 438 | 5841832.83 | 231986.64 |
| 439 | 5841824.93 | 231986.30 |
| 440 | 5841825.35 | 231976.31 |
| 441 | 5841835.34 | 231976.74 |
| 442 | 5841835.26 | 231978.66 |
| 443 | 5841839.26 | 231978.79 |
| 444 | 5841833.46 | 232150.72 |
| 445 | 5841646.67 | 232164.77 |
| 446 | 5841649.57 | 232203.50 |
| 447 | 5841691.94 | 232200.39 |
| 448 | 5841691.28 | 232191.39 |
| 449 | 5841747.54 | 232187.26 |
| 450 | 5841814.16 | 232182.26 |
| 451 | 5841817.93 | 232232.26 |
| 452 | 5841841.28 | 232230.45 |
| 453 | 5841845.00 | 232280.88 |
| 454 | 5841839.00 | 232281.42 |
| 455 | 5841840.40 | 232305.11 |
| 456 | 5841841.60 | 232325.40 |
| 457 | 5841841.37 | 232328.32 |
| 458 | 5841840.90 | 232331.22 |
| 459 | 5841840.17 | 232334.06 |
| 460 | 5841839.21 | 232336.84 |
| 461 | 5841838.02 | 232339.51 |
| 462 | 5841836.60 | 232342.08 |
| 463 | 5841834.98 | 232344.52 |
| 464 | 5841833.14 | 232346.81 |
| 465 | 5841831.13 | 232348.94 |
| 466 | 5841828.93 | 232350.88 |
| 467 | 5841826.57 | 232352.63 |
| 468 | 5841824.08 | 232354.18 |
| 469 | 5841821.47 | 232355.51 |
| 470 | 5841818.75 | 232356.61 |

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от чрезвычайных ситуаций

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает подобные объекты.

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве Ветлянского месторождения и других нефтяных месторождений, являются важным элементом деятельности нефтегазодобывающего предприятия ОАО «Самаранефтегаз», хотя при существующей системе материально-технического снабжения не обеспечивается, в полной мере, высокая эффективность и безаварийность производства и, следовательно, сохранение окружающей природной среды.

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и региональным управлением охраны окружающей среды.

Указанные программы предусматривают организационные и технико-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов.

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

контроль давления в трубопроводе;

автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р.

5.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

жесткий контроль над регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

на участках трассы нефтепровода вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

При производстве строительно-монтажных работ в местах пересечения древесно-кустарниковой растительности в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль над соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

бросать горящие спички, окурки;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве трубопроводов необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются проведение технической и биологической рекультивации, а также противоэрозионные мероприятия.

Участок работ представлен в основном пахотными угодьями. Проектной документацией принято сельскохозяйственное направление рекультивации нарушаемых земель. Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. Продолжительность первого этапа зависит от производства основных строительных работ. Работами биологического этапа предполагается восстановить пахотные и пастбищные угодья в их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, применительно к местным условиям, мелиоративный период восстановления плодородия пашни рекомендуется принимать сроком в два года, пастбища – в три года.

В течение этого периода предусматриваются мероприятия по сохранению насыпного почвенного слоя от эрозии, поддержанию его биологической активности, структуры почвы и воздушно-водного режима, а также накопление в почве органических веществ и азота.

### 5.2.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемой линейным объектом реке и иных водных объектах

Трасса трубопровода до скважин №№ 531, 532 не пересекает искусственные и естественные преграды, параллельное следование с инженерными сооружениями проектом не предусмотрено.

Проектируемый участок трассы не попадает в водоохранную зону водных объектов.

К основным мероприятиям охране природы относятся:

все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и разместить в специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в установленные места;

очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз с использованием специальных моечных машин и установок; сбор стоков от мойки в специальные резервуары с условием последующей очистки;

отвод воды со строительной площадки непосредственно на территорию предприятия.

5.2.4. Мероприятия по охране недр

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;

интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.

Для контроля состояния верхних водоносных горизонтов в проекте предусмотрено использование режимной сети наблюдательных скважин. Рекомендации по режимным наблюдениям приведены в главе 3.12 «Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях» настоящей проектной документации.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;

размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием, ограждение бортовым камнем;

проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации;

сбор производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых стоков производить в подземные дренажные емкости.

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

При осуществлении строительства проектируемого объекта должны приниматься меры по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории.

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

В настоящей проектной документации определен масштаб воздействия строительства, эксплуатации проектируемого объекта обустройства на почвенный покров, растительность и животный мир, предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности.

В пределах проектируемой трассы трубопровода можно ожидать активизации процессов плоскостного смыва при нарушении травянистого покрова. Основным мероприятием, предотвращающим данное явление, является биологическая рекультивация нарушенных земель.

### 5.2.5. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

### 5.2.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:

все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием, согласно договора и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;

места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами ОАО «Самаранефтегаз» с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

### 5.3.1. Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

- автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов УЭЦН при отклонениях давления в выкидных трубопроводах выше 1,75 МПа и ниже 0,3 МПа;

- покрытие прокладываемых подземно трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- теплоизоляция надземных участков трубопроводов минераловатными материалами;

- герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений;

- 100 % контроль сварных стыков трубопроводов радиографическим методом в соответствии с ВСН 012-88 и СП 34-116-97;

- теплоизоляцию подземных участков трубопроводов выполнить с заглублением в грунт на 0,5 м и покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ТУ 2293-006-94274904-2007 - комплектом изоляционных материалов «ПИК»;

- участки выкидных трубопроводов на пересечении с подъездными дорогами и с существующими подземными коммуникациями заключаются в футляры диаметром и толщиной стенки 325х8 мм из стали В10 по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», ГОСТ 10705-80* «Трубы стальные электросварные. Технические условия» длиной 11 и 15 м. На концах футляров устанавливаются герметизирующие манжеты по 
ТУ 2531-007-01297858-2002;

- предусмотреть выкидные трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости диаметром и толщиной стенки 89х6 мм из стали 13ХФА по ТУ 1317-006.1-593377520-2003;

- покрытие изоляцией усиленного типа наружной поверхности дренажных емкостей;

- покрытие внутренней поверхности дренажных емкостей лакокрасочными материалами;

- периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты;

- выполнение укладки трубопроводов в траншею в соответствии с требованиями раздела 23 СП 34-116-97, СНиП III-42-80(, ВСН 005-88 и проекта производства работ;

- электрохимзащита.

На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15º  укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).

Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2,00 м от кромки траншеи. Если это условие не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его следует переместить в требуемое исходное положение.

По окончании строительно-монтажных работ трубопровод промывается водой, внутренняя полость трубопровода очищается путем прогонки очистного и калибровочного устройств согласно ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов».

По окончании очистки выкидной трубопровод испытывается на прочность и герметичность гидравлическим способом в соответствии с СП 34-116-97 и РД 39-132-94.

Контролю радиографическими методами подвергаются 100 % сварных стыков трубопровода в соответствии с ВСН 012-88 и СП 34-116-97.

### 5.3.2. Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

- автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при отклонениях давления в выкидном трубопроводе ниже 0,3 МПа;

- автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

- обвалование территории площадки скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей жидкости по поверхности земли;

- оснащенность устьевого оборудования запорной арматурой;

- сбор производственно-дождевых вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью, в специальную подземную емкость производственно-дождевых стоков объемом 5 м3;

Для локализации разливов нефти на скважине устанавливается оградительный вал высотой 1 м, для сбора утечек предусмотрен канализационный колодец объемом 5 м3. Для сбора утечек с блока дозирования реагента предусмотрена подземная дренажная емкость объемом 1,5 м3. При авариях на трассе трубопровода для локализации разлива и опорожнения трубопровода выкапывается амбар. После проведения ремонтных работ на трубопроводе жидкость с амбара откачивается при помощи спецтехники. Замазученный грунт отправляется на рекультивацию.

Расстояния между сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм:

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации аварийных разливов нефти, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов нефти предусматриваются в плане ликвидации аварийных разливов нефти.

### Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

- принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

- размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

- герметизация системы добычи и сбора нефти;

- применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

- аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

- автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса УЭЦН при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше 1,75 МПа и ниже 0,3 МПа;

- оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей арматурой;

- сбор утечек и разливов нефти при нарушении технологического режима и дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью, в специальные подземные дренажные емкости;

- защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления;

- установка отдельно стоящего молниеотвода для молниезащиты газоотводной трубы (воздушника) дренажных емкостей;

- пожарная сигнализация, сигнализация о загазованности с выводом соответствующих сигналов в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ЦСОИ «Нефтегорск», построенную на базе SCADA «Телескоп+»;

- применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99;

- освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ;

- периодический инструктаж обслуживающего персонала по правилам и приемам безопасного ведения работ, противопожарным мероприятиям и практическому использованию противопожарных средств;

- производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Пожар на площадках устьев нефтяных скважин №№ 531,532 относится к классу «В» (пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ).

Первичные средства пожаротушения на площадках устьев нефтяных скважин №№ 531,532 располагаются на пожарном стенде «Комби» класса «В» с предельно-защищаемой площадью – 200 м2. На каждой площадке устанавливается по одному пожарному стенду.

На площадке нефтяных скважин №№ 531,532 принято два пожарных стенда.

Также тушение возможных загораний на проектируемых объектов в соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ будет осуществляться подразделениями Федеральной противопожарной службы и подразделениями противопожарной службы Самарской области в соответствии с расписанием выездов.

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

### Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии

Централизованный контроль за работой проектируемых сооружений предусматривается осуществлять из существующей операторной на УПСВ «Ветлянская» с использованием контроллеров типа «ТК16L.10» и ПИК 24М. Указанное здание, в котором находятся основные системы управления и контроля за технологическим процессом в зоны опасных воздействий при авариях на последних не попадают.

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по защите операторной на УПСВ «Ветлянская», как пункта управления производственным процессом, от негативных последствий аварийных ситуаций в проектной документации не предусматривается.

Вдоль насоса к электродвигателю кабельная линия выполняется кабелем марки КПпБП-120, сращенным с кабелем КПпБК-3 в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя насоса.

Для удобства производства профилактических и ремонтных работ не менее чем в трех метрах от устья скважины устанавливается высоковольтный распределительный щит CCFE-45 взрывозащищенного исполнения.

Наружные электросети для погружных электродвигателей насосных установок выполняются:

- от КТПК до станций управления погружными электродвигателями - кабелем марки КГН-1 с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, для нестационарной прокладки в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, прокладываемым на высоте 0,7 м по строительным конструкциям (см. марку АС) в коробе и в водогазопроводных трубах;

- от ТМПН до погружного электродвигателя - специализированными гибкими кабелями с медными жилами напряжением до 3 кВ марки КПпБК-120 и КПпБП-120.

Кабель прокладывается:

- открыто в водогазопроводной трубе;

- в гибкой гофрированной двустенной трубе в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с защитой кирпичом (при пересечении с дорогами с заглублением на 1,0 м);

- в скважине до погружного электронасоса - открыто.

Остальные наружные электросети 0,4 кВ выполняются кабелями с медными жилами марки ВБбШнг, прокладываемыми:

в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с защитой их кирпичом от механических повреждений. В местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами кабели прокладываются в жестких двустенных гофрированных трубах DKC;

по площадкам открыто с защитой от механических повреждений в водогазопроводных трубах.

В проектной документации в соответствии с техническими условиями не предусматривается создание дополнительных и резервных автоматизированных систем, обеспечивающих дублирование системы контроля и управления технологическим процессом проектируемых сооружений.

Резервного и специального пункта управления на объекте не имеется. Передвижной пункт управления разворачивается при ликвидации последствий аварий и ЧС в штабном автомобиле повышенной проходимости на базе внедорожника «Старатель», который выезжает на место проводимых работ.

Кроме того, для обеспечения противоаварийной устойчивости проектируемых сооружений приборы КИПиА имеют взрывозащиту, соответствующую категории и группе взрывоопасных смесей. Приборы имеют тип взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» или «искробезопасная цепь». Также приборы, устанавливаемые на открытых площадках, имеют требуемую степень пылевлагозащищенности (не менее IP56). Все оборудование рассчитано на работу в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1).

Размещение оборудования систем автоматики, связи и управления обеспечивается в соответствии с нормами проектирования на безопасном расстоянии от взрывопожороопасных участков проектируемых сооружений. Средства автоматизации (вторичные приборы) и связи на проектируемых сооружениях устанавливаются в блок-боксе КИПиА. Данный блок-бокс представляет собой металлическую рамную конструкцию, стены выполнены из сендвич-панелей. Здание имеет степень огнестойкости III по СНиП 21-01-97*.

## Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности.

В высоких концентрациях аммиак возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги. Чаще смерть наступает через несколько часов или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу может вызвать ожоги различной степени.

Для защиты органов дыхания должны применяться промышленные противогазы марки ППФ – 95 c фильтрующими коробками.

Наружные стены блочных установок также покрываются красками в заводских условиях, что снижает воздействия поражающих факторов при авариях на транспорте с выбросом аммиака.

Трубопроводы прокладываются подземно, поэтому аварии на транспортных магистралях на данные трубопроводы влияния не окажут.

Ввиду того, что здание операторной в случае возникновения аварийных ситуаций на опасных проектируемых сооружениях не попадает в зоны воздействия избыточного давления, дополнительных решений по защите операторной не предусматривается.

Защита от АХОВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает:

- обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии персонала проектируемых объектов;

- осуществление обслуживающим персоналом повседневного химического контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ (аммиак и др) переносными газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03);

- обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания у обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы марки А, марки КД (защита от аммиака);

- прогнозирование зон возможного химического заражения;

- предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе поражения АХОВ;

- временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных районов;

- оказание медицинской помощи пострадавшим.

### Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования, в случае необходимости, от опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений 5.3.6.1.

Таблица 5.3.6.1 - Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений

| № п/п | Наименование природного процесса, опасного природного явления | Мероприятия по инженерной защите |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Строительство проектируемого объекта ведется с учетом III района по ветровым нагрузкам. Для предотвращения повреждения кабелей прокладка их по площадке осуществляется в коробах по кабельным конструкциям (стойкам и полкам) на строительных конструкциях эстакад. Трубопроводы, дренажные и канализационные емкости устанавливаются подземно и мероприятий от ветровых нагрузок не предусмотрено. Надземное оборудование скважины имеет круглую форму для снижения ветровых нагрузок. Для защиты блок-боксов от сильных ветровых явлений данное оборудование устанавливается на бетонные фундаменты и закрепляется болтовыми соединениями. На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 на стойках СВ 105. |
| 2 | Сильный ливень | Отвод поверхностных вод с площадок - открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы площадок. Вертикальная планировка на площадке скважины принята сплошного типа в пределах обвалования. Для сбора производственно-дождевых стоков с обваловок скважин предусматриваются канализационные емкости объемом 5 м3 каждая. |
| 3 | Сильный мороз | Для предотвращения снижения температуры продукции скважин трубопроводы укладываются в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей труб. Надземные участки выкидных трубопроводов на устьях скважин предусматриваются из стальных электросварных прямошовных термообработанных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости диаметром и толщиной стенки 89х6 мм по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 из стали 13ХФА. Теплоизоляция надземных участков выкидных трубопроводов выполняется в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» минераловатными изделиями. В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляция выполняется с заглублением в грунт на 0,5 м и покрывается гидроизоляцией - комплектом изоляционных материалов по ТУ 2293-006-94274904-2007, ТУ 2245-032-46541379-2005. Общие требования к защите от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК». Для монолитных и сборных железобетонных конструкций применяется бетон на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, марки по морозоустойчивости F75. Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов ВЛ применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-91, по морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого цемента. |
| 5 | Гроза | Мероприятия по молниезащите описаны |
| 6 | Эрозионные процессы | Для защиты территории строительства от эрозионных процессов предусматривается рекультивация земель с последующим посевом многолетних трав. |
| 7 | Природные пожары | Проектные сооружения расположены на достаточном удалении от лесных массивов, чем обеспечивается исключение возможности перекидывания возможных природных пожаров на технологические площадки. Для предотвращения распространения степных пожаров предусматривается пропахивание территории по периметру вокруг площадок проектируемых сооружений в виде полосы шириной, обеспечивающей недопущение перекидывания пламени на защищаемые объекты. |

Для защиты от почвенной коррозии:

- строительство выкидных трубопроводов предусматривается из труб диаметром 89 мм, покрытых гидроизоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях;

- сварные стыки выкидных трубопроводов, детали трубопроводов, дренажные трубопроводы и наружная поверхность дренажных емкостей покрываются гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

Наружная поверхность дренажных емкостей покрывается системой антикоррозионного покрытия, соответствующей защитному покрытию усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

Внутренняя поверхность дренажных емкостей в заводских условиях покрывается лакокрасочными материалами.

Для защиты трубопровода от внутренней коррозии предусматривается:

- применение труб повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА по ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ТУ 1317-233-0147016-02;

- непрерывная подача в выкидные трубопроводы и на прием скважинных насосов ингибитора парафиноотложений комплексного действия («СНПХ-7941М»), обладающего деэмульгирующими свойствами и снижающим коррозионные процессы.

Для защиты надземных участков трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- очистка от продуктов коррозии, обезжиривание и покрытие лаком БТ-577 по ГОСТ 5631-79* (1 слой) наружной поверхности трубопроводов и арматуры перед нанесением теплоизоляции. Степень очистки – «четвертая» по ГОСТ 9.402-2004;

- покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* (1 слой) и эмалью ХВ-124 по ГОСТ 10144-89* (2 слоя) надземной арматуры, не подлежащей теплоизоляции;

- очистка от продуктов коррозии, обезжиривание и покрытие эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) - 2 слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) металлоконструкций согласно СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», Изоляционные покрытия наносятся, механизированным способом, обеспечивающим проектную толщину изоляционного слоя и его сплошность.

### Мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002.

Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить согласованную выборочную защиту, как оборудования, так и обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

Также для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества.

В проекте принята система заземления TN-С-S. Комплексное защитное устройство состоит из:

объединенного заземляющего устройства электроустановок и молниезащиты, выполняемого электродами из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые с помощью шнекового бурения закладываются в грунт на глубину 0,5 м от поверхности земли до верхнего конца электрода и соединяются между собой полосовой сталью 4х40 мм;

главных заземляющих шин (ГЗШ), которыми являются РЕ шины КТП, шкафа КИПиА;

комплексной магистрали (контура рабочего заземления), выполняемой из полосовой стали 4х40 сечением 160 мм2;

защитных проводников, в качестве которых используются нулевые рабочие и защитные проводники, защитные проводники (PE-проводники) основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.

РЕ-проводник и N проводник входят в состав силовых кабелей, питающих электроприемники.

Комплексное защитное устройство выполняется путем присоединения всех открытых проводящих частей (металлические конструкции сооружений, стационарно проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, корпуса электрооборудования, стальные трубы и бронированные оболочки электропроводок) к магистрали и к ГЗШ при помощи защитных проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь.

Фланцевые соединения и оборудование, расположенное во взрывоопасных зонах, должны быть зашунтированы перемычками, выполненными полосой 4х40 мм.

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству.

ГЗШ на обоих концах должны быть обозначены продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины.

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами.

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из оцинкованной стали (по ГОСТ 9.307-89).

Сопротивление заземляющего устройства для электрооборудования не должно превышать 4 Ом (проверяется после монтажа).

### Описание и характеристика существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволжский УГМС) с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Оповещение персонала проектируемого объекта о природных явлениях и получение информации о ЧС природного характера предполагается осуществлять от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Самарской области через ведомственную систему оповещения с вовлечением соответствующих подразделений предприятия в порядке административной подчиненности.

## 5.3.9 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации ЧС

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Беспрепятственная эвакуация людей с проектируемого объекта обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями с учетом существующих и проектируемых подъездных дорог и дорог, соединяющих населенные пункты.

Эвакуация обслуживающего персонала с проектируемого объекта в случае возникновения ЧС на проектируемых сооружениях осуществляется по грунтовым дорогам, проложенным вдоль линейных сооружений при их строительстве и ведущим к ближайшим асфальтированным автодорогам. В данной проектной документации это автодорога «Самара-Нефтегорск-Бузулук».                                                                                                          Автодорога «Самара-Нефтегорск-Бузулук» проходит в 0,5 км к востоку от площадки скважин. Для эвакуации персонала с проектируемой скважины предусмотрена подъездная дорога шириной 4,5 м с щебеночным покрытием.

Для эвакуации предполагается использовать автотранспорт предприятия.

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий

Беспрепятственный ввод и передвижение на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий возможных аварий обеспечивается автодорогами, подъездными путями и проездами к проектируемым сооружениям.

Инженерные коммуникации по проектируемой площадке предусматривается прокладывать подземным способом. ВЛ прокладываются на опорах. Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимые в соответствии с СП 18.13330.2011 и ПУЭ.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта)

Мероприятия по защите опасного производственного объекта от террористических актов разработаны в соответствии с приказом от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов». Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемому объекту и предупреждения террористических актов предусмотрены следующие инженерно-технические средства и мероприятия:

- средства предупреждения и сигнализации о нарушениях параметров технологического процесса;

- по трассе трубопровода через 1 км, на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями устанавливаются опознавательные знаки;

- на углах поворота трассы трубопровода более 45° устанавливаются дополнительно два опознавательных знака: в начале и в конце кривой угла поворота;

- основное ограждение высотой не менее 2,5 м;

- дополнительное сетчатое верхнее ограждение из стальной проволки диаметром не менее 5 мм с оцинкованным покрытием, размер ячейки не более 200х55 мм;

- дополнительное нижнее ограждение из стальных сетчатых ограждений с прутками диаметром не менее 5 мм с заглублением в грунт не менее, чем на 0,3 м;

- металлическое ограждение площадок дренажных емкостей, станции управления, узлов пуска и приема СОД из стальных труб с заделкой бетоном класса В15 (в высверленном котловане ( 300 мм на глубину 1,7 м);

- металлическое ограждение люка и воздушника канализационной емкости из стальных труб ( 51х3;

- проведение систематического визуального осмотра (по графику) трассы с целью контроля состояния линейной части, арматуры и сооружений, объектов электроснабжения и КИПиА обслуживающим персоналом, а также ведомственной службой безопасности;

- наличие средств оперативной радиотелефонной связи у обслуживающего персонала и ведомственной охраны;

- обеспечение личного состава ведомственной охраны табельным оружием в соответствии с законодательством.

В целях своевременного обнаружения несанкционированной врезки в трубопровод предусматривается установка датчиков давления в начальной и в конечной точке трубопровода с выводом информации на пульт диспетчера ЦЭРТ.

На площадках скважин устанавливаются запрещающие знаки на въезд и вход.

Проектируемые сооружения охраняются круглосуточно методом патрулирования на автомобиле сотрудниками ООО ЧОП «РН – Охрана - Самара» в количестве 3 человек. Охрана на данном объекте постоянно не находится.