Генеральный план

утвержден решением Собрания представителей

сельского поселения Утевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области 
от 04.05.2023 № 125

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 04.05.2023 № 125

Пояснительная записка

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 1 от 22.06.2020 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 4

Пояснительная записка

Заместитель директора

по территориальному планированию                                     И.В. Власов

г. Самара, 2020 г.

Содержание

1. Состав проекта	4

2. Общие положения	5

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах	7

4. Обоснование внесения изменений в генеральный план, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства	12

4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения	12

4.2. Границы населенных пунктов	12

4.2.1. Учёт границ муниципальных образований	13

4.2.2. Учёт  границ земельных участков	14

4.2.3. Учет границ охранных зон магистральных трубопроводов	21

4.2.4. Учёт  границ лесничеств и лесопарков.	21

4.2.5. Учёт границ особо охраняемых природных территорий	21

5. Функциональное зонирование.	21

6. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план  с уполномоченными органами	23

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	26

8. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	26

9. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	27

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА	29

11. Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из) границ населенных пунктов	30

11.1. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области	30

11.2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области	33

11.3. Площади территорий, включаемых в границы и исключаемых из границ населенного пункта сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области	36

# 1. Состав проекта

Проект изменений в Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.   М 1:25000;

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:25000;

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.   М 1:10000;

2.4. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:10000.

3. Том 3. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

- Материалы по обоснованию

4. Том 4. Пояснительная записка;

5. Том 5. Материалы по обоснованию в виде карт:

5.1 Карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 и 10000, Листы: № 5.1.1 и 5.1.2.

6. Том 6.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы.

# 2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Утёвка  второго созыва от  24.09.2013 г. № 173  (далее – Генеральный план).

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен Государственным унитарным предприятием Самарской области институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнены ООО «Архитектурное Бюро» на основании договора.

Раздел «Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области» выполнен  ООО «Притяжение» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является обеспечение соответствия границ населенных пунктов требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и утверждения обязательных приложений к генеральным планам в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

- исключение пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, границами территориальных зон, лесничеств и лесопарков,

- исключение из границ населённых пунктов зон минимальных расстояний от магистральных трубопроводов;

- внесение изменений в функциональное зонирование территории с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- установление перечня земельных участков, подлежащих включению (исключению) в (из) границ населенного пункта;

- приведение в соответствие с требованиями правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- - подготовка обязательных приложений к генеральным планам в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план являются:

постановление Администрации сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 22.01.2020 г. №11 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области».

В проекте сохранены основные цели  и приоритеты развития поселения, установленные Генеральным планом  2013 года. За основу принята граница населенного  пункта, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения. В проекте принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане до 2030 года.

Проектом предусматривается локальное внесение изменений в Генеральный план в части вышеописанных задач. В графические материалы утверждаемой части Генерального плана изменения вносятся посредством изложения карт в новой редакции. Материалы по обоснованию проекта в виде карт излагаются в новой редакции с учетом текущего использования территории. Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Проект изменений в генеральный план содержит обязательное приложение к генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа.  Сведения о границах содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

# 3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами:

Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде» (приложение №2);

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61).

Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 54-ГД «Об  образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Муниципальные акты

Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденная решением  Собрания представителей муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14 августа 2009 г. № 434.

Генеральный план сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Утёвка  второго созыва от  24.09.2013 г. № 173.

# 4. Обоснование внесения изменений в генеральный план, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства

### 4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения

В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 № 54-ГД «Об  образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Утёвка включает населенные пункты: село Утёвка, поселок Каменный Дол, поселок Песчаный Дол, село Трофимовка с административным центром в селе Утёвка.

Генеральный план соответствует указанному Закону в части состава и наименований населенных пунктов, входящих в сельское поселение Утёвка.

### 4.2. Границы населенных пунктов

В рамках подготовки проекта изменений в генеральный план проведен анализ установленных границ населенных  пунктов  сельского поселения Утёвка на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  части 2 статьи 83 Земельного кодекса пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в частности исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам  и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, границами лесничеств и лесопарков.

Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 09.09.2019 г.

При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков понимается:

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка;

2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта или территориальной зоны.

4.2.1. Учёт границ муниципальных образований

В состав сельского поселения Утёвка входят населённые пункты:

- село Утёвка;

- посёлок Каменный Дол;

- посёлок Песчаный Дол;

- село Трофимовка.

В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Утёвка, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований: сельского поселения Утёвка, муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Границы сельского поселения Утёвка установлены Законом Самарской области от  25.02.2005 № 54-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Границы муниципального района Нефтегорский Самарской области установлены Законом Самарской области от 28.12.2004 № 184-ГД «Об установлении границ муниципального района Нефтегорский Самарской области» (в редакции от 11.10.2010).

При подготовке проекта не выявлены пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Утёвка с границами муниципальных образований. С учетом изложенного настоящий проект не содержит корректировок в данной части.

4.2.2. Учёт  границ земельных участков

Границы населенного пункта, входящего в состав сельского поселения Утёвка, установленные Генеральным планом имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Перечень выявленных пересечений и предложения по их устранению содержатся ниже. Проектом изменений в Генеральный план исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

Кроме того, в результате анализа прилегающих территорий были выявлены пересечения земельных участков между собой, препятствующие постановке на учёт границы населённого пункта. Пересечения должны исправляться путем корректировки в ЕГРН границ участка, поставленного на учет с ошибкой. Корректировка  будет означать «обрезание» части площади такого участка по границе соседнего участка, поставленного на учет без ошибок.

Пересечения земельных участков между собой, препятствующие постановке на кадастровый учёт границы населённого пункта:

- земельных участков, входящих в состав ЕЗ 63:27:0000000:114, адрес: Самарская обл, р-н Нефтегорский, разрешённое использование: для размещения промышленных объектов, по документу: для размещения трассы ЛЭП - 110 кВ "Бариновская - II" с земельным участком, кадастровый номер которого - 63:27:0401001:24, адрес: Самарская обл., р-н Нефтегорский, Территориальный округ Утевская, с. Утевка, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельных участков, входящих в состав ЕЗ 63:27:0000000:149, адрес: Самарская обл, р-н Нефтегорский, разрешённое использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий с земельными участками: 1) кадастровый номер которого - 63:27:0000000:3415, адрес: р-н Нефтегорский, с.п. Утевская, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; 2) кадастровый номер которого - 63:27:0000000:221 адрес: Самарская область, Нефтегорский район, в границах СПК "Рассвет", разрешенное использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий;

- земельных участков, входящих в состав ЕЗ 63:27:0000000:143, адрес: Самарская обл, р-н Нефтегорский, разрешённое использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий с земельными участками: 1) кадастровый номер которого - 63:27:0000000:221 адрес: Самарская область, Нефтегорский район, в границах СПК "Рассвет", разрешенное использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий; 2) кадастровый номер которого - 63:27:0401022:90 адрес: Самарская область, Нефтегорский район, село Утевка, улица Погорелова, дом 55, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.

Перечень выявленных пересечений границ населенного пункта с границами земельных участков представлен в таблице №1.

Перечень выявленных пересечений границ населённых пунктов с границами земельных участков

Таблица№1

| № п/п | Сведения о земельном участке (кадастровый номер, категория земель (КЗ), вид разрешенного использования (ВРИ) | Процент площади земельного участка, находящегося в границах населенного пункта | Функциональная зона в соответствии с действующим Генеральным планом | Решение, принятое по результатам анализа | Предлагаемая функциональная зона в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 63:27:0302002:1 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства (пастбище) | Менее 2% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 2 | 63:27:0302002:170 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Менее 2% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 3 | ЕЗ 63:27:0000000:143 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: для сельскохозяйственного производства | Менее 20% | Зона сельскохозяйственного использования Зона производственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Земельный участок сформирован для объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, размещение которых предпочтительнее - за границей населённого пункта. |
| 4 | 63:27:0000000:2453 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: для сельскохозяйственного производства | Менее 5%% | Жилая зона. рекреационная зона.. Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Земельный участок сформирован для объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. |
| 5 | 63:27:0401033:155 КЗ: Земли населённого пункта ВРИ: Для размещения склада | Около 100% | Зона производственного использования | Включить в границы населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Земельный участок имеет категорию: земли населённого пункта |
| 6 | 63:27:0401006:4 КЗ: Земли населённого пункта ВРИ: Для ведения огородничества | Около 100% | Зона сельскохозяйственного использования | Включить в границы населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 7 | ЕЗ 63:27:0000000:149 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Менее 5% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 8 | 63:27:0000000:221 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Менее 5% | Зона сельскохозяйственного использования Жилая зона | Включить часть одного контура земельного участка | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Многоконтурный участок На территории одного контура имеются жилые постройки. |
| 9 | 63:27:0000000:222 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственной продукции | Менее 2% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 10 | 63:27:0000000:3415 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Около 100% | Жилая зона. Общественно-деловая зона. Зона сельскохозяйственного использования | Включить часть одного контура земельного участка | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Многоконтурный участок |
| 11 | 63:27:0000000:18 КЗ: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения ВРИ: Отпайка от ВЛ-110 кВ "Нефтегорская-2" к ПС "Утевка" 110/10 кВ , отпайка от ВЛ-110 кВ "Нефтегорская-2" к ПС "Утевка" 110/10 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" (ОАО "Самаранефтегаз") к ПС "Утевка" 110/10 кВ. | Менее 25% | Жилая зона. | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйствен-ного использования |  |
| 12 | 63:27:0000000:2638 КЗ: Земли населённых пунктов ВРИ: Общее пользование территории | Более 80% | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Общественно-деловая зона. | Включить в границы населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 13 | 63:27:0000000:3422 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Менее 1% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 14 | 63:27:0000000:272 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для сельскохозяйственного производства | Менее 1% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 15 | 63:27:0000000:2644 КЗ: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения ВРИ: Автомобильный транспорт | Менее 1% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 16 | ЕЗ 63:27:0000000:114 КЗ: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения ВРИ: для размещения промышленных объектов | Менее 1% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| 17 | 63:27:0302001:22 входит в состав ЕЗ 63:27:0000000:143 КЗ: Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Для размещения объектов сельскохозяйственного производства | Менее 4% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |

4.2.3. Учет границ охранных зон магистральных трубопроводов

При подготовке проекта не выявлены пересечения границ населенных пунктов сельского поселения Утёвка с земельными участками, по которым проходит коридор  магистральных трубопроводов, а также с зонами минимальных расстояний от трубопроводов.

4.2.4. Учёт  границ лесничеств и лесопарков.

С целью анализа границ населенных пунктов, входящий  качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- данные ЕГРН;

На территории поселения  расположены кварталы Утёвского участкового  лесничества  Нефтегорского лесничества Самарской области.

В проекте не выявлены пересечения с границами лесничеств.

4.2.5. Учёт границ особо охраняемых природных территорий

В границах сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский особо охраняемые природные  территорий (далее ООПТ) федерального значения отсутствуют.

ООПТ регионального значения  «Озеро Бобровое»,- долина степной реки Большой Иргиз на участке между сёлами Утёвка и Мосты.

Установленные границ населённых пунктов: село Утёвка, село Трофимовка, посёлок Каменный Дол, посёлок Песчаный Дол  не требуют изменений с целью учета территорий особо охраняемых природных территорий.

# 5. Функциональное зонирование.

Генеральным планом поселения установлены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

Проектом изменений в Генеральный план изменяется состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». В частности проектом изменены наименование и уловное обозначение функциональных зон, предусмотрены  следующие функциональные зоны:

| 1 | Жилые зоны |
| --- | --- |
| 2 | Общественно-деловые зоны |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |
| 6 | Зоны специального назначения |
| 7 | Зона лесов |

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения излагаются в материалах утверждаемой части генерального плана с учетом внесенных изменений.

# 6. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план  с уполномоченными органами

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с  уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Таблица №2.

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Отсутствует | В соответствии с СТП РФ проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| 2 | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов лесные участки |
| 3 | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
| 4 | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с Правительством Самарской области

Таблица №3.

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения | Имеется | Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| 2 | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Имеется | В проекте изменений в генеральный план предусмотрено исключение из границ населённого пункта земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Таблицей 1. |
| 3 | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Имеется | На территории поселения находится особо охраняемая территория регионального значения «Озеро Бобровое» |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с  Администрацией муниципального района Нефтегорский

Таблица №4.

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Имеется | Объекты местного значения муниципального района, установленные СТП муниципального района, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| 2 | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

# 7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории поселения отсутствуют утверждённые предметы охраны и  границы территорий исторических поселений федерального значения и регионального значения. Соответствующие материалы не отображаются в материалах проекта изменений в генеральный план.

# 8. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В проекте изменений в генеральный план учтены следующие планы и программы социально-экономического развития:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2026 гг., утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Утёвка третьего созыва от «29» декабря 2017 года №62;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2033 годы, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Утёвка третьего созыва от «27» декабря 2017 года №112;

- Программа  комплексного развития транспортной  инфраструктуры на территории сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год  и на период до-2033 года, утверждённая постановлением Администрации сельского поселения Утёвка третьего созыва муниципального района Нефтегорский от «13» февраля 2017 года №68

# 9. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

В соответствии с действующими документами территориального планирования Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Нефтегорский не выявлена необходимость отображения в Генеральном плане поселения новых объектов федерального значения.

В  Схеме территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Утёвка предусмотрено создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина р. Самара;

- Трофимовский овраг;

- Ельцов овраг.

Объекты местного значения поселения, запланированные Генеральным планом к размещению на территории поселения, соответствуют требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п. Необходимость дополнения планируемых объектов местного значения поселения в связи с изменениями, вносимыми настоящим проектом, отсутствует.

В соответствии с действующими документами территориального планирования Самарской области, выявлена необходимость корректировки отображения в Генеральном плане поселения объектов регионального значения.

Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектах  регионального значения,

объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения,

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

Таблица №6

| Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Функциональная зона по генеральному плану | Оценка условий создания объекта федерального, регионального, местного значения | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма собственности земельного участка, современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны | Необходимость изъятия земельного участка | Наличие ограничений по использования территории, включая прогнозные ограничения | Благоприятность по инженерно-строительным условиям | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В части транспортной инфраструктуры |
| Объездная с. Утевка (строительство) | Схема территориального планирования Российской Федерации | с.п. Утёвка | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | - | Соответствует | Отсутствует | Требуется установление зоны с особыми условиями использования | Благоприятная | Обеспечена | Увеличение пропускной способности автодороги, снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение хозяйственных и межрегиональных связей |
| В части инфраструктуры воздушного транспорта |
| Строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов (строительство) | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Нефтегорский, с.п. Утёвка, с. Утёвка | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспорт-ной инфраструк-тур | - | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | - | - | Будет способствовать развитию малой авиации. |

# 10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

В проекте генерального плана сельского поселения Утёвка отображены:

- граница муниципального района Нефтегорский;

- граница  сельского поселения Утёвка;

- граница села Утёвка;

- граница села Трофимовка;

- граница посёлка Каменный Дол;

- граница посёлка Песчаный Дол.

На утверждение вынесен вариант изменения границ с учётом всех корректировок.

# 11. Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из) границ населенных пунктов

### 11.1. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель существующая | Вид разрешенного использования существующий | Категория земель к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Цель планируемого использования земельного участка | Функциональное зонирование в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 63:27:0401033:155 | Самарская область, Нефтегорский район, в границах СПК «Рассвет | Земли населённого пункта | Для размещения склада | Земли населённого пункта | с.Утёвка | Для размещения склада | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | 63:27:0401006:4 | Самарская обл., р-н Нефтегорский Территориальный округ Утевская с. Утевка2 | Земли населённых пунктов | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Земли населённых пунктов | с.Утёвка | Для ведения огородничества | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 3 | 63:27:0000000:221 (включается в границы НП часть одного контура, который в действующем генеральном плане уже расположен в границах населённого пункта) | Самарская область, Нефтегорский район, в границах СПК «Рассвет» | Земли сельскохозяй-ственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Земли населённых пунктов | с.Утёвка | Для размещения жилой застройки | Жилые зоны |
| 4 | 63:27:0000000:3415 | р-н Нефтегорский, с/п УтевкаНефтегорский район, 430 м на юго-восток от границы населенного пункта с. Утёвка | Земли сельскохозяй-ственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населённых пунктов | с.Утёвка | Для сельскохозяйственного производства | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 5 | 63:27:0000000:2638 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли населённых пунктов | Общее пользование территории | Земли населённых пунктов | с.Утёвка | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |

### 11.2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель существующая | Вид разрешенного использования существующий | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Цель планируемого использования земельного участка | Функциональное зонирование в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 63:27:0302002:1 | В северо-западной части села Утёвка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (пастбище) | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | 63:27:0302002:170 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 3 | ЕЗ 63:27:0000000:143 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 4 | 63:27:0000000:2453 | Самарская область, Нефтегорский район, в границах сельского поселения Утёвка | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | ЕЗ 63:27:0000000:149 | Самарская обл., р-н Нефтегорский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 6 | 63:27:0000000:222 | Самарская обл., р-н Нефтегорский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйствен–ных угодий | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйствен–ных угодий | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 7 | 63:27:0000000:18 | Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Отпайка от ВЛ-110 кВ «Нефтегорская-2» к ПС «Утевка» 110/10 кВ , отпайка от ВЛ-110 кВ «Нефтегорская-2» к ПС «Утевка» 110/10 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ «Бариновка-2» (ОАО «Самаранефтегаз») к ПС «Утевка» 110/10 кВ. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения объектов электроснабжения | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 8 | 63:27:0000000:3422 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 9 | 63:27:0000000:272 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 10 | 63:27:0000000:2644 | Самарская область, Нефтегорский район, сельское поселение Утевка, автодорога «Самара-Оренбург» – Утевка -Максимовка – «Богатое-Самара-Оренбург» | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 11 | 63:27:0302001:22 входит в состав ЕЗ 63:27:0000000:143 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 12 | 63:27:0302001:26 | Самарская область, Нефтегорский район, в границах сельского поселения Утевка, в северной части кадастрового квартала 63:27:0302001 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 13 | 63:27:0302001:16 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 14 | 63:27:0302001:3 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения промышленных объектов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения промышленных объектов | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 15 | 63:27:0302001:2 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения промышленных объектов | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 16 | 63:27:0302001:1 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли сельскохозяйственного назначения | Для объектов общественно-делового значения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 17 | 63:27:0401019:175 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток | Земли населённых пунктов | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 18 | 63:27:0401019:177 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток | Земли населённых пунктов | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение объектов сельскохозяйственного назначения | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 19 | 63:27:0401019:166 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток, д. 7 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение объектов сельскохозяйственного назначения | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 20 | 63:27:0401019:169 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток | Земли населённых пунктов | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 21 | 63:27:0401019:70 | Самарская обл., р-н Нефтегорский Территориальный округ Утевская с. Утевка ул. Центральный ток дом 8 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения промышленных объектов | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 22 | 63:27:0401019:71 | Самарская обл., р-н Нефтегорский Территориальный округ Утевская с. Утевка ул. Центральный ток дом 9 | Земли населённых пунктов | Под иными объектами специального назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Под производственным зданием | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 23 | 63:27:0401019:72 | Самарская обл., р-н Нефтегорский, с. Утевка, ул. Центральный ток, дом 10 | Земли населённых пунктов | Под иными объектами специального назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Под производственным зданием | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 24 | 63:27:0401019:68 | Самарская обл., обл.Самарская, р-н Нефтегорский, Утевская, с. Утевка, ул. Центральный ток, дом 5 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под производственным зданием | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 25 | ЕЗ 63:27:0000000:114 | Самарская область, Нефтегорский район | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения трассы ЛЭП-110 кВ | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |

### 11.3. Площади территорий, включаемых в границы и исключаемых из границ населенного пункта сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территорий населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой (исключаемой) в (из) границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, включаемая (исключаемая) в (из) границы населенного пункта территории | в т.ч. площадь земель лесного фонда, га | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под регион. дорогами, га |
| с.Утёвка | 865,27 | 864,09 | 1,18 | - | - | 0,33 | - |
| с. Трофимовка | 115,70 | 115,70 | - | - | - | - | - |
| п. Каменный Дол | 30,69 | 45,95 | 15,26 | - | - | - | - |
| п. Песчаный Дол | 77,24 | 77,24 | - | - | - | - | - |

Исключаемые из границ населённого пункта земельные участки планируется использовать как земли сельскохозяйственных угодий, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.